广州白云山明兴制药有限公司

# 南村纳克车间仓库加装设施

# 用户需求书

设备工程部

二零一七年五月

1、项目概况：

  - 项目内容：南村纳克车间3~5层仓库铝合金窗内侧加装玻璃棉彩钢板，具体施工内容和工程量以实际完成工程量为准。

项目地点：广州市番禺区南村镇市新路549号。

2、投标人要求：

2.1 投标人必须是独立于招标人和招标代理机构的在中华人民共和国注册的独立法人机构；

2.2投标人须注册资本叁拾万元以上，并且能够经营建筑装饰。

2.3投标方必须对其报价负责，中标后不得以各种理由拒绝以该价格施工。

2.4标人必须确保从事特殊工种施工人员具有相应操作资格证书，其中电工、焊工等。

2.5报价包含内容：包人工、包材料、包质量、包工期、包安全、包清场、包文明施工。项目不因施工期间物价上涨、政策性调整等及由此引起的费用变动而对单价调整。

2.6提供本次项目的施工方案、玻璃棉彩钢板出厂合格证书及具有防火等级证明书，并含质量保证的措施。

2.7本项目不接受联合体投标。

2.8投标人中标后必须注意施工安全，做好安全文明施工工作，如因措施不当造成人身安全或工伤死亡事故，一切责任由中标方负责。

2.9施工质量须符合施工安装的相关标准。

2.10投标人必须按照业主要求，按时按质按量完成标的内容，在必要时能够执行业主的加班要求。

2.11工期:20个日历天。

2.12在施工过程中应做好对现场的保护，发生损坏破损，由投标人对其进行修复。

3、其它要求：

3.1验收方法：由业主和施工方组成验收小组依据国家行业现行相关标准进行验收。

3.2项目开、竣工日期由业主根据各维修项目的实际情况确定。

3.3施工完成后负责施工废料及余泥清运。

4、业主付款方式：

付款方式：30%现金及70%承兑汇票（六个月内可承兑）。

41合同签订生效、业主发出书面开工通知15天内，支付合同总价的30 ％为预付款；

4.2所有工程交付及验收合格后，支付合同总价的60％为二期付款；

4.3验收合格一年后，支付合同总价的10％为三期付款。最后合同总价的10％作为项目保修金，在项目保修期限满一年后一次性支付。

5、评标方法：

5.1由我司纪检监察室议定招标小组成员，于广州白云山明兴制药有限公司网站公开招标，发布招标公告。设备工程部负责收集投标文件，纪检监察室组织评标小组，按招标文件的内容对投标文件进行评标,确定中标单位。

5.2业主有权不接受不合理的高、低标价。

6、附件：

# 《南村纳克厂间仓库加装设施工程量清单》

7、报价方式:

报价书应包含报价单、企业营业执照、组织机构代码证、相关资质证书（复印件）以及本用户需求书及施工方案，以上资料投标人必须全部盖章后以密封形式（加盖骑缝章）于2017年6月15日前邮寄到我方。

# 8、业主联系方式:

单位名称：广州白云山明兴制药有限公司

地址：广州市工业大道北48号

联系人：仇伟明、温健雯

电话、传真：020-84366714

附件：

| 工 程 名 称 | 广州白云山明兴制药有限公司南村纳克车间仓库加装设施 |
| --- | --- |
| 序号 | 工程项目 | 安装要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 铝合金窗内侧加装玻璃棉彩钢板 | 安装50mm厚度的玻璃棉彩钢板，铝槽修边安装及相关加固配件。安装方式需考虑日后铝合金窗维修 | 585 | ㎡ |  |