广州白云山明兴制药有限公司

冷库库体及冷库制冷设备安装

招

标

文

件

（招标编号：20190408-001 ）

广州白云山明兴制药有限公司

2019年 5 月

目 录

- ：招标书 .............................................................3

- ：招标邀请函...........................................................3 第二章：投标人须知..........................................................4

（一）：总则................................................................4

（二）：招标文件............................................................4

（三）：投标文件的编制......................................................5

（五）：开标与评标..........................................................6

（六）：授予合同............................................................8

第三章：技术要求及设备要求..................................................8

第四章：投标文件............................................................12

投标文件资料清单目录格式...................................................14

（一）：投标函格式.........................................................14

（二）：承诺书格式.........................................................15

（三）：法定代表人授权书格式................................................16

（四）：质量保证服务承诺....................................................17

附件：冷库项目设备工程量报价清单...........................................18

第一章 招标书

(一)投标邀请函

广州白云山明兴制药有限公司冷藏库[明兴制药厂本部.南村纳克车间物流仓库]项目进行公开招标，欢迎国内有能力的合格投标人提交密封投标文件。有关事项如下：

1.1 招标编号：20190408-001

1.2 招标内容及范围：冷库库体及制冷设备安装：

| 项目编号 | 项目名称 | 工程内容 | 技术要求及设备要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷藏库工程 [明兴制药本厂部] | 冷库面积:38㎡容积：90m3 冷库数量：1 个 温度要求：0℃～5℃ 冷库规划平面图见附件 | 详见技术要求及设备要求 |
| 2 | 冷藏库工程 [南村纳克物流仓库] | 冷库面积:61㎡容积：145m3 冷库数量：1 个 温度要求：0℃～5℃ 冷库规划平面图见附件 | 详见技术要求及设备要求 |

自行从广州白云山明兴制药有限公司网站下载。

1.3  招标方式：采取企业挂网招标方式。

1.4 资质要求：

（1）投标人应具有企业法人营业执照；公司组织机构代码证；税务登记证；一般纳税人证明；

（2）投标人为国内独立企业法人，注册资金伍拾万元以上，并且具备安装冷库制冷设备施工经验。

1.5  投标截止时间、开标时间、地点及注意事项

递交投标文件时间为2019年 5 月 27日下午17:00（（北京时间）前。

投标截止时间为2019 年 5 月27日下午17:00（北京时间）。

注意事项：投标人须提交密封的投标文件，逾期或不符合规定的投标文件恕不接受。

地      址：广州市海珠区工业大道北48号

收  件  人：韦少华　　020－84366714

第二章：投标人须知

(一)总则

1.  招标方式：采取企业挂网招标方式。

1.1  招标内容及范围：冷库库体及制冷设备安装。

1.2  资金来源：企业自筹。

1.3  项目实施地点：广州市工业大道北路48号。

广州市番禺区南村镇市新路北段549号。

1.4  投标人应对本项目清单所有进行报价，不允许只对部分投标报价。

1.5 合格的投标人

1.5.1 投标人必须是独立于招标人和招标代理机构的在中华人民共和国注册的独立法人机构；

1.5.2投标人须注册资本伍拾万元以上，并且具备冷库制冷设备安装施工经验。

1.5.3投标方必须对其报价负责，中标后不得以各种理由拒绝以该价格施工。

1.5.4 报价包含内容：包人工、包材料、包质量、包工期、包安全、包文明施工。项目不因施工期间物价上涨、政策性调整等及由此引起的费用变动而对单价调整。

1.5.5提供本次项目的施工方案，含质量保证的措施。

1.6本项目不接受联合体投标。

1.7投标人中标后必须注意施工安全，做好安全文明施工工作，如因措施不当造成人身安全或工伤死亡事故，一切责任由中标方负责。

1.8施工质量须符合国家JB/T6527-92<组合式冷库用隔热夹心板技术条件>标准相关的质量。

1.9投标人必须按照业主要求，按时按质按量完成标的内容，在必要时能够执行业主的加班要求。

(二)招标文件

2. 招标事项说明

2.1  投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条件、条款和规范等要求。

2.2 招标文件不提供招标货物使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况；

2 .2招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，请于 2019年 5  月 22日 12：00 时前以书面形式（加盖公章并注明投标项目、单位名称、联系人及电话）传真或送达到广州白云山明兴制药有限公司设备部

，否则视为接受招标文件条款，广州白云山明兴制药有限公司设备部将对疑问进行汇总整理，并于 2019 年  5  月 24 日 15：00 时前将答疑结果反馈给所有投标人。

2.3招标文件的修改

2.3.1 在投标截止日以前的法定期限内，招标人应主动地解答投标人提出的澄清问题，并以补充通知的方式对招标文件进行修改。

2.3.2补充通知将在开标前通知所有投标人，如投标人不反馈信息则视为补充通知已送达各投标人。

- 投标文件的编制

3.投标文件构成：

3.1项目投标文件格式：一律采用 A4 纸制作，装订成册：

项目投标文件由技术标和商务标两大部分组成。

技术标一式三份（一正两副），密封装袋，在开口处用白纸封口并加盖投标人章，由法定代表人或授权代理人签字，同时密封袋外注明“广州白云山明兴制药有限公司冷库库体及冷库制冷设备安装”

- 企业法人营业执照、公司组织机构代码证、税务登记证（副本复印件加盖章）。

（2）法人代表授权书（法人签字并加盖章）。

（3）法定代表人和被授权人的身份证复印件（加盖公章）。

（4）所投工程符合招标文件规定的证明文件。

①产品技术资料、产品说明。

②投标企业综合实力简介，包括投标企业注册资本（加盖章）。

③企业简介、相关业绩资料。

商务标一式三份（一正两副），密封装袋，在开口处用白纸封口加盖投标人章，由法定代表人或授权代理人签字，同时密封袋外注明“广州白云山明兴制药有限公司冷库库体及冷库制冷设备安装”

（1）投标函（加盖章）。

（2）投标设备报价表（按附件格式明细要求加盖公章）。

（3）质量保证及售后服务承诺书（加盖公章）。

投标文件应使用招标文件提供的格式，且可以按同样格式扩展，若投标文件没有按上述规

定密封或加写标记，投标文件将被拒绝。

投标文件应使用招标文件提供的格式，且可以按同样格式扩展，若投标文件没有按上述规

定密封或加写标记，投标文件将被拒绝。

3.2报价

3.2.1 投标人的报价应包括外购、外协、配套件、原材料及生产制造、检验、出成品、包装、保险、利税、管理费用、安装调试、技术培训及售后服务等全部费用。

3.3 投标文件份数和签署

3.3.1 投标人应按照要求，提交一式三份投标文件（壹份正本、两份副本），投标文件的正本与副本如有不一致之处，以正本为准。

3.3.2 投标文件必须用不褪色的蓝黑和黑色墨水笔填写或打印。

（五）开标与评标

- 评审规则

  - 本评标办法采用综合评分法。

  - 评标步骤：先进行资格审查，再进行技术商务及价格的详细评审。只有通过资格审查的投标才能进入详细的评审。

  - 评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会各成员首先就各个投标人的技术状况、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术商务评分。各评委的技术商务评分（总分）的算术平均值即为该投标人的技术商务评分。然后，计算出投标人的投标报价得分。将各投标人的技术商务评分加上投标报价得分得出其综合得分。将各综合得分由高到低顺序排列，综合得分第一名的投标人为第一中标候选人，综合得分第二名的投标人为第二中标候选人（综合得分计算精确到小数点后两位数，综合得分相同时投标报价低者列前；综合得分及投标报价均相同时，技术指标优者列前）。

- 资格评审

  - 评标委员会按照《资格审查表》内容对投标文件进行资格性检查及符合性检查，只有对《资格审查表》所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，被认为响应的得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

### 评标委员会将审查投标文件是否完整、有关资格证明文件是否齐全有效、文件签署是否合格、投标有效期是否满足要求等。

  - 评标委员会将审查实际参加投标人数是否够3家，以决定是否开标。

  - 无效投标的认定

按《资格审查表》（见附表1）所列各项，评标委员会认为投标文件不满足招标文件要求的，将被认定为无效投标。

- 详细评审

  - 详细评审是对通过资格审查的投标进行技术商务和价格的评审。

  - 技术商务评审：

评标委员会就投标人对技术商务响应表中各项要求的响应程度、施工安装方案、工期等因素进行评分，各因素所占分值见《技术商务评审表》。技术商务评分详见技术商务评审表附表2 。

  - 投标报价评审：

价格评分：将评审小组修正后的所有有效投标人的报价的算术平均值为基准价，定其价格评分为60分。按每高于基准价1％，价格评分减1分，每低于基准价2％，价格评分减1分的方法，算出价格评分。将评审小组修正后的所有有效投标人的报价的算术平均值为基准价，定其价格评分为60分。按每高于基准价1％，价格评分减2分，每低于基准价1％，价格评分减1分的方法，算出价格评分。

4.    技术商务及价格权重分配：

| 评审项目 | 技术 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| 权重 | 40% | 60% |

5.    根据上述技术商务的评分及其权重分配，代入下列公式计算各投标人的综合得分。

综合得分=技术商务评分＋投标报价得分

6.    进入价格评审的各投标人的综合得分从高到低进行排名（综合得分相同时投标报价低者列前；综合得分及投标报价均相同时，技术指标优者列前）。

### 四、投标文件的澄清

### 1   在评标期间，为方便对投标文件审核、评估和对比，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式提交，但不得寻求、提供或允许对投标价格或实质性内容做任何更改。

### 2   评标委员会将允许修正投标文件中不构成实质性偏离的、微小的、非正规的不一致的或不规则的地方，但这些修正不能影响任何投标人相应的名次排序。

### 3   如果投标人希望递交其他资料给评标委员会以引起其注意，则应以书面形式提交。

五、中标候选人

评标委员会将出具评标报告，并推荐综合得分第一名的投标人为第一中标候选人，综合得分第二名的投标人为第二中标候选人。

六、拒绝任何或所有投标的权利

### 1   评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

### 2   招标人通过法定或规定的程序，有权在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

- 拦标价： 38 万元(大写：人民币  叁拾捌万元整)

（六）合同授予

6.1 合同授予标准:评审后，招标人授权评标委员会直接确定中标候选人。

6.2 中标通知书:招标人将向中标人发出中标通知书。

6.3 签订合同: 中标人按中标通知书指定的时间、地点与招标人签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

6.4 采购项目的其他要求

6.4.1 中标人应依照本招标文件指定的所供施工工程工艺、技术参数要求和验收标准等供应优质的全新产品；

6.4.2 招标人需要时中标人应派技术人员到施工现场指导施工安装、调试，其技术服务的全部费用均由中标人承担；

6.4.3 中标人的施工工期、质量保证措施、售前售后服务及给招标人提供的优惠条件，应在投标文件中说明；

6.4.4 产品所涉及的全部费用均被认为已包含在施工总费用之内，中标人应承担设备专利可能涉及的一切经济责任；

6.4.5 中标人供货时应提供的资料：

1）产品维护手册及技术手册；

2）产品检验报告及合格证书。

6.5 解释权

本招标文件的解释权属于广州白云山明兴制药有限公司。

第三章：技术要求及设备要求

一、产品标准和规范

1．必须满足的标准

投标人所提供的产品和施工服务必须遵守以下的有关规范、规定和标准：必须符

合中国国家标准或与此相当的标准。

(1). 国家《组合式冷库用隔热夹心板技术条件》标准 JB/T6527-92

(2). 《冷库设计规范》 (GBJ72-2000)

(3). 《制冷设备通用技术规范》 (GBJ237-88)

(4). 《制冷设备安装工程施工及验收规范》 (GB50274-98)

(5). 《电气装置安装工程施工及验收规范》[GBJ232-82]

二、冷库

1.1 冷库主要制冷设备系统设计寿命

主要制冷设备系统的设计寿命≥10年～15年，并且能够以每年 365 天、每天 24 小时的工作循环连续运行。

1.2 冷库技术要求

1.2.2 冷库[明兴制药本厂部]：冷藏库面积:38㎡，容积：90m3，数量：1 个

外尺寸规格:长*宽*高=9000x4250x2400mm冷藏温度要求：0℃～5℃。库内温度自动控制、实时显示、自动打印，并可现场控制和参数调整，而且温度监测点可以1个。

1.2.3 冷库[南村纳克物流仓库]：冷藏库面积:61㎡，容积：145m3，数量：1 个

外尺寸规格:长*宽*高=11000x5500x2400mm,冷藏温度要求：0℃～5℃，库内温度自动控制、实时显示、自动打印，并可现场控制和参数调整，而且温度监测点不少于2个。

1.2.4 装配式冷库由制冷系统、库体、冷库门、各种管路、控制系统等组成。

1.2.5 库板采用挂钩连接。

1.2.6 供电参数电源: 380V，50HZ 三相或 220V，50HZ 单相,电压变化 ±10%,频率变化 ±5%。

1.2.7 制冷系统

1.2.7.1 技术说明

1) 冷凝方式：风冷式；

2) 融霜方式：电热融霜、自动定时融霜；

3) 冷风机安装在库门的上方、对面或侧面；

4) 压缩机组位于屋顶、室外，集中和分散放置相结合；

5) 制冷压缩机的起动、停机均能自动进行。所有制冷压缩机均有自动保护装置, 电动机断相保护装置及故障报警装置。

6) 控制系统应是独立自动控制系统, 并设手动开关, 便于维护、检修。

7) 除霜系统为独立自动控制系统。

8) 所有压力容器均应有安全泄压保护装置, 所有安全系统应符合标准；

9) 各制冷压缩机组应分别独立控制；

10) 冷风机采用铜管铝片为亲水铝箔，轻型高效，铜管采用有肋片的高效管；

11) 冷风机喷塑钢板外装、小型、轻量；

12) 融霜排水管带电加热器，融霜的冷凝水排入库外的排水系统。

1.2.7.2 制冷系统的安装

1) 制冷系统、辅助系统、冷却系统等各管路、压力表、阀门等均完好无损, 安装排列整齐、牢固、密封可靠无泄漏。有保温要求的部位, 均有隔热保温措施, 保温层厚度必须保证表面无结露现象。考虑安装检修所需的空间尺寸。

2) 制冷系统的管路安装符合标准、规范要求, 认真清理排污、压力试验,抽真空、干燥处理及事后更换干燥剂均严格遵守规范。

3) 制冷系统的设备安装、调试严格遵守中国国家标准《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》(GB50274-98)或与此标准相当的标准。

4) 制冷管液管、吸入管管线应为铜管, 焊接时有干氮保护。

5) 制冷管全长使用同厚度的保温材料保温，导热系数为≤0.034w/m℃，抗水汽渗透 mu≥3500，保温材料的厚度不小于 20mm，保温层外面用防水保护带紧密包扎两道。

6) 每套冷风机的各管路、配件、阀门等的安装均完好无损、牢靠并排列整齐；连接处密封、无泄漏。各类阀门保证即无外漏也无内漏、运行可靠。保温部位，有隔热保温措施，

1.2.8 库体

1.2.8.1冷库采用 100mm 厚硬质聚氨酯材料,、外面板为乳白色彩色钢板, 钢板厚度≥0.5mm;

内面板为3304#不锈钢板,钢板厚度≥0.5mm。

1) 存储方式：堆存

2) 搬运方式：人工或推车搬运。

3) 门为手动平开门：门洞口净尺寸为 1600mm(W)x2000mm(H)。

4) 冷库地面需方做好地面水泥平整，冷库地面与门外地面无台阶，如果冷库地面比门外地面高做成斜

坡装置，以利于小推车能顺利进入冷库。

5)冷库库内地面选用形式：采用3mm厚金刚沙加环氧树脂自流坪（灰色）。(注:库内可推车装货)。

1.2.8.2 隔热材料

1) 冷库采用防火硬质聚氨酯泡沫材料。

2) 硬质聚氨酯泡沫塑料其物理及机械性能的实际使用指标达到:

导热系数: λ≦0.022Kcal/m.h.℃

密 度: 40±2kg/m3

抗压强度: ＞2.5Kg/cm2

吸水率: ＜0.2Kg/m2

尺寸稳定性 ＜±0.5%

1.2.9 库体电气系统

1) 电气系统设计选用的设备、元件都符合国家标准。

2) 制冷压缩机自动开机、停机

3) 库温自动控制，自动融霜

4) 冷库所用各种金属导线全部选用铜芯导线。

5) 库内设置的电气开关，均装设于使用方便、安全的位置。

6) 制冷压缩机组装有高压、低压、压差、过载电流、欠电压、过电压、断相等完善的自动保护装置。

7) 各电气设备的控制参数可调。

8) 三相交流电机均应设断相保护器和断相报警器。库门口和控制台设置库房实时温度显示，并可实现现场控制和参数调整。

1.3 冷库主要设备及配件

| 编号 | 项目名称 | 型号、规格或要求 （参考意见） | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷库库体.顶板 [明兴本厂部][南村纳克物流仓库] | 外0.5mm厚彩钢板;内0.5mm304#不锈钢板,100mm厚聚氨脂保温层材料 | ㎡ | 385 | 面积按实际 为准 |
| 2 | 冷库库内地面 [明兴本部][南村纳克物流仓库] | 采用3mm厚金刚沙加环氧树脂自流坪（灰色） | ㎡ | 99 | 面积按实际 为准 |
| 3 | 导轨推拉冷库平移门 [明兴本厂部][南村纳克物流仓库] | 冷库平移门规格： 2000(H)x1600(D)X100mm | 套 | 2 | 双面0.8mm厚304不锈钢 |
| 4 | 冷库库内气压平衡调节窗 | 220V/36W | 套 | 2 |  |
| 5 | 冷库照明: 防雾防潮LED冷库专用灯 | 220V/40W | 套 | 7 |  |
| 6 | 制冷机组 | 5HP美国谷轮全封闭风冷式机组 | 台 | 5 |  |
| 7 | 冷风机蒸发器 |  | 台 | 5 |  |
| 8 | 冷库门风幕机 | D-1800 | 台 | 2 |  |
| 9 | 制冷控制配件 | 膨帐阀、电磁阀、压力制、油分离器、 | 只 | 若干 | 见技术要求 |
| 10 | 环保冷冻油3SG4L | 3SG4L |  | 若干 | 见技术要求 |
| 11 | 环保低温雪种 | R-22 |  | 若干 | 见技术要求 |
| 12 | 制冷管道系统 | 见技术要求 |  | 若干 |  |
| 13 | 制冷控制系统 | 见技术要求 |  | 若干 |  |
| 14 | 电器控制系统 | 见技术要求 |  | 若干 |  |
| 15 | 其他 | 见技术要求 |  | 若干 |  |

第四章：投标文件

4 ．1  技术标目录

| 序号 | 资料名称 | 页码范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 企业法人营业执照、公司组织机构代码证、税务登记证（复印件加盖章） |  |
| 2 | 法人代表授权书（加盖章） |  |
| 3 | 按照招标人技术要求提供：项目方案、工艺流程、技术参数、验收标准 |  |
| 4 | 产品生产合格证 |  |

4.2  商务标要求

4.2.1 付款条件：合同签订生效、业主发出书面开工通知7天内，支付合同总价的30 ％为预付款；

所有工程交付及验收合格后，支付合同总价的65％为二期付款； 最后合同总价的5％作为项目保修金，在项目保修期限满一年后一次性支付。

4.2.2 付款方式：银行承兑汇票或银行转账；

4.2.3 项目价格构成（详见报价明细表）：

4.2.4 工期：按招标方要求的时间进场，工期以合同约定为准；

4.2.5 施工地点：冷藏库工程[明兴制药本厂部]在广州市工业大道北48号

冷藏库工程[南村纳克物流仓库] 广州市番禺区南村镇市新路北段549号。

4.2.6 服务响应时间：1 小时内电话响应，8小时内现场响应；

4.2.7 同类工程销售业绩（型号、面积、制造时间、使用单位）

4.2.8 争议解决地：广州市

4.2.9 商务标目录

| 序号 | 资料名称 | 页码范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件资料清单目录（加盖章）； |  |
| 2 | 承诺书（加盖章） |  |
| 3 | 投标函（加盖章）； |  |
| 4 | 投标设备报价清单（加盖章）； |  |
| 5 | 质量保证及售后服务承诺书（加盖章）； |  |
| 6 | 投标人需要加以说明的其他内容（加盖章）； |  |
| 7 | 报价明细表（见附表） |  |
| 8 |  |  |

4、3其它要求：

4.3.1施工工期为  15 天（2019年 6月初至月底）。

4.2工期延误：因中标人的原因造成工期延误，每天罚款不小于1000元/天，因业主方原因造成工期延误的，工期顺延。

5 验收：

5.1 验收方法：由中标方组成的项目验收小组，依据国家制药行业现行相关要求对项目进行验收，并将验收后的相关资料上交业主备案。

6付款方式：

6.1付款方式：合同签订生效、业主发出书面开工通知7天内，支付合同总价的30 ％为预付款；

所有工程交付及验收合格后，支付合同总价的65％为二期付款； 最后合同总价的5％作为项目保修金，在项目保修期限满一年后一次性支付。

7、附件：设备工程量报价清单及冷库规划平面图

8、  获取招标文件

自行从广州白云山明兴制药有限公司网站下载。

9、  投标文件的收取

9.1递交投标文件时间为2019年 5 月27日下午17:00（（北京时间）前。

9.2投标截止时间为2019年 5 月 27日下午17:00（北京时间）。

9.3 地      址：广州市工业大道北48号

9.4 收  件  人：韦少华　　020－84366714

10、  投标保证金：无

11、  开标时间和地点：

11.1 开标时间：待定

11.2 开标地点：广州市工业大道北48号广州白云山明兴制药有限公司设备工程部

12、  招标人将不承担投标人准备投标文件和递交投标文件以及参加本次投标活动所发生的任何成本或费用。

13、  招标人：广州白云山明兴制药有限公司

地      址： 广州市工业大道北48号

电      话： 020- 84366714

传      真： 020- 84366714

联  系  人：韦少华

日      期:2019年5月17日

投标文件资料清单目录格式

( 一) 投标函格式

致：广州白云山明兴制药有限公司：

根据贵方第 20190408-001 号“ 采购项目”的邀请，正式授权下述签字人

（姓名）代表投标人（投标单位的名称），提交投标文件正本一式 1 份，副本一式 2 份。

据此函，投标人宣布同意如下：

1、按招标文件规定提供交付的标的工程（包括安装调试、服务等工作）投标总价为

（大写）元人民币。

2、根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于招标方要求的日期内完成货物调试，并交付买方验收、使用。

3、已详细审核全部招标文件，知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

4、同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期之前均具有约束力。

5、同意向贵方提供可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料。

与本投标有关的通讯地址：

电话：联系人：

投标方法定代表人（签字）：章：

签发日期

- 承诺书格式

广州白云山明兴制药有限公司：

我公司承诺我公司所提供参加贵方第  20190408-001  号广州白云山明兴制药有限公司冷

库项目投标的资格标和投标文件中的证明文件具有真实性、有效性和合法性，否则，由此引起的任何责任都由我公司自行承担，招标人有追究我公司责任的权利。

与本投标有关的通讯地址：

电话： 联系人：

投标方法定代表人（签字）：章：

签发日期：

- 法定代表人授权书格式

本授权书声明：公司（工厂）的（法定代表人姓名）代表本公司（工厂）授权（被授

权人的姓名、职务）为本公司（工厂）的合法代理人，就参加20190408-001 号标广州白云山明兴制药有限公司项目的投标、签订经济合同，以及合同的执行等，以本公司名义处理一切与之有关的事务。特此声明。

法定代表人签字盖章：

职务：

公司名称：

公司地址：

代理人（被授权人）签字盖章：

( 四) 质量保证及服务承诺书

1. 质量保证承诺

2. 保修年限﹑范围﹑保修条件

3. 解决问题﹑排除故障的速度

4. 服务方面的其它承诺

5. 其它优惠条件

投标人名称(加盖章)_______________

签字代表_____________________

年月日

（若不够填写可另附页）

附件：广州白云山明兴制药有限公司冷库项目

设备工程量报价清单（参考)

工程项目 ：   m3药品冷藏库设备安装        编号：201903xxx                       日期：2019-x-x

| 编号 | 项目名称/型号、规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 冷库库体部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 冷库规格：11000×5500×2400mm;冷库净高A区：2.2(H)米，外0.5mm厚彩钢板;内0.5mm厚304#不锈钢板,100mm厚聚氨脂保温层材料 | ㎡ | 385 |  |  |  |
| 2 | 双面不锈钢导轨推拉冷库平门规格： 2000(H) ×1600(D)X100mm | 套 | 2 |  |  |  |
| 4 | 冷库地面: 3mm厚金刚沙加环氧树脂自流坪 | ㎡ | 99 |  |  |  |
| 小计：0.00元 |
| 说明 |  |
| 二 | 制冷机组配套 |  |  |  |  |  |
| 1 | 制冷机组: 型号： 功率： | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 冷风机蒸发器： | 台 |  |  |  |  |
| 3 | 机组钢铁架及五金杂件材料 | 项 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 小计：0.00元 |
| 说明 |  |
| 三 | 制冷工艺部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 制冷控制配件材料 |  |  |  |  |  |
| 2 | 制冷管道系统材料 |  |  |  |  |  |
| 9 | 冷库风幕机:D-1800x1台 |  |  |  |  |  |
| 小计：0.00元 |
| 四 | 电器控制部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢电子温度显示电器自动控制箱 |  |  |  |  |  |
| 2 | 远程监控温度湿度数据自动记录仪 |  |  |  |  |  |
| 3 | 电器控制系统电线、线槽管材料 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 小计：0.00元 |
| # | 冷库项目设备材料主材费（1+4项） |  | 合计 | ￥：00.00元 |  |
| 五 | 其它费用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 制冷设备系统安装费用 |  |  |  |  |  |
| 2 | 运输费及装卸费（4车次） | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 综合管理及税务x% | 项 | 1 |  |  | 13%增值税 |
| 小计：0.00元 |
| 六 | 冷库制冷设备安装工程含税总费用（1+5项）合计： ￥： 元 |
|  | （大写： 拾 万 仟 佰 拾 元整） |
| 说明 |  |

附表1：投标单位资格审查表

| 投 标 单 位 资 格 审 查 表 |
| --- |
| 序号 | 要 求 | 投 标 单 位 |
| 1 | 投标文件密封良好，并在密封处加盖公章，否则审核结果不合格 |  |  |  |
| 2 | 营业执照复印件、税务登记证复印件齐全 |  |  |  |
|  | 审查结果（合格/不合格） |  |  |  |
| 评委签名： |
| 时间： 年 月 日 |

附表2：技术、商务评分表

| 技 术、商 务 评 分 表 |
| --- |
| 项目 | 分项内容 | 满分 | 评分说明 |
| 技 术 分 | 投标文件质量 | 5 | 文件密封完好，没有错误得5分；否则视为废标。 |
|  | 用户需求响应情况 | 5 | 文件完整，用户需求响应内容全面，具体，准确，综合对比评价优为 ：4-5分。文件基本完整，用户需求响应内容基本齐全，综合对比评价良为：2-3分。文件有缺陷，用户需求响应内容不具体，综合对比评价一般为：0-2分。 |
|  | 施工安装方案 | 7 | 对比各投标人的施工方案响应情况，（优为 ：6-7分、良为：4-6分、一般为：0-3分）。 |
|  | 质量保证措施 | 8 | 对比各投标人的安装质量保障方案，横向对比（优为 ：6-8分、良为：5-7分、一般为：0-4分）。 |
|  | 工期 | 10 | 工期能满足要求的得10分，不能满足的得0分。 |
|  | 项目业绩 | 5 | 已完成过类型项目业绩。每提供一个业绩得2分。最高5分。 注：广药集团属下企业的项目，以合同要点（包括签约时间、地点、项目名称、金额、双方盖章）或验收报告（包括项目名称、验收时间、验收结论和用户盖章）的复印件为准。 |
| 技术分合计 | 40 |  |
| 经 济 分 | 投标报价 | 60 | 价格评分：将评审小组修正后的所有有效投标人的报价的算术平均值为基准价，定其价格评分为60分。按每高于基准价1％，价格评分减1分，每低于基准价2％，价格评分减1分的方法，算出价格评分。将评审小组修正后的所有有效投标人的报价的算术平均值为基准价，定其价格评分为60分。按每高于基准价1％，价格评分减2分，每低于基准价1％，价格评分减1分的方法，算出价格评分。 |
| 合计 | 100 |  |