广州白云山明兴制药有限公司

# 厂房场地设施维修项目

# 用户需求书

二零一九年六月

1、项目概况：

  - 项目内容：主要为明兴公司生产车间洁净区地面环氧自流平修补、墙壁粉刷、阴角更换、一般区粉刷及5号楼电教室墙身天花粉刷、天面安装雨棚等（具体项目见附件）。

  - 项目地点：广州市海珠区工业大道北48号。

2、投标人要求：

2.1投标方必须对其报价负责，中标后不得以各种理由拒绝以该价格施工。

2.2承包方式：包人工、包材料、包质量、包工期、包清余泥、包安全、包文明施工。项目不因施工期间物价上涨、政策性调整等及由此引起的费用变动而对单价调整。 本工程采取总价包干形式。

2.3投标人必须是独立于招标人和招标代理机构的在中华人民共和国注册的独立法人机构。

2.4投标人须注册资本叁拾万元以上，并且能够经营建筑装饰。

2.5本项目不接受联合体投标。

2.6投标人中标后必须提交进场施工人员名单及身份证复印件并提供从事特殊工种施工人员相应的操作资格证书，其中电工、焊工等给业主备案，且必须在业主所属有关部门办理出入证，并严格遵守业主有关规章制度，接受业主监督和检查，无证人员一律不得进入施工现场，未经批准不得进入其他区域。

2.7投标人中标后必须注意施工安全，做好安全文明施工工作，如因措施不当造成人身安全或工伤死亡事故，一切责任由中标方负责。

2.8施工质量须符合施工安装的相关标准。

2.9投标人必须按照业主要求，按时按质按量完成标的内容，在必要时能够执行业主的加班要求。

2.10★投标人在施工过程中必须加强防霉处理措施。防霉处理措施需业主确认后方可实施。

3、拦标价：  350000元(大写：叁拾伍万元整)

4、其它要求：

4.1项目开、竣工日期由业主根据实际情况确定。

4.2工期延误：因中标人的原因造成工期延误，每天罚款不小于10000元/天，因业主方原          因造成工期延误的，工期顺延。

5 验收：

5.1 验收方法：由招标方组织项目验收小组，依据相关要求对项目进行验收，并将验收后的相关资料进行整理归档。

6付款方式：

付款方式：30%现金及70%电子承兑汇票（六个月内可承兑）。

6.1合同签订生效、业主发出书面开工通知15天内，支付合同总价的30 ％为预付款；

6.2所有工程交付及验收合格后，支付合同总价的60％为二期付款；

6.3验收合格一年后，支付合同总价的10％为三期付款。最后合同总价的10％作为项目保修金，在项目保修期限满一年后一次性支付。（在正常使用条件下，普通区墙面防霉处理保修期为一年、洁净区地面保修期为一年）

6.4每次收到款项后，在7个工作日内向业主提供同等金额的增值税专用发票。

7、附件：

# 《明兴公司厂房场地设施维修项目明细表》

# 8、业主联系方式

单位名称：广州白云山明兴制药有限公司

地址：广州市工业大道北48号

联系人：杜智杰、温健雯

电话、传真：020-84366714

附件：

《明兴公司厂房场地设施维修项目明细表》

| 项目 | 地点 | 内容 | 工程量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 场地设施维护 | 针剂车间 | 2号楼 | 洁净区 | 4层灌封地面自流平翻新 | 57 | ㎡ |
|  |  |  |  | 4层灌封2室墙身补漆 | 5 | ㎡ |
|  |  |  |  | 4层灌封更换阴角 | 210 | m |
|  |  |  |  | 4层灌封更换回风口（859*459） | 8 | 只 |
|  |  |  |  | 4层洗针地面自流平翻新 | 324 | ㎡ |
|  |  |  |  | 4层洗针更换回风口（1059*459） | 4 | 只 |
|  |  |  |  | 5层激素场地地面自流平翻新 | 83 | ㎡ |
|  |  |  |  | 5层激素场地更换阴角 | 44 | m |
|  |  |  |  | 5层配滤场地地面自流平翻新 | 188 | ㎡ |
|  |  |  |  | 5层配滤场地更换阴角 | 173 | m |
|  |  |  |  | 5层配滤走廊更换不锈钢阳角 | 2 | 支 |
|  |  |  |  | 5层配滤场地称量2室更换阴角粒 | 1 | 项 |
|  |  |  |  | 5层配滤7室电箱旁补漆 | 1 | 项 |
|  |  |  |  | 5层配滤管道油漆 | 75 | m |
|  | 口服制剂车间 | 2号楼、8号楼 | 洁净区 | 2号楼首层地面自流平翻新 | 333 | ㎡ |
|  |  |  |  | 2号楼首层部分贴304不锈钢板 | 6 | ㎡ |
|  |  |  |  | 2号楼首层部分彩钢板油漆 | 55 | ㎡ |
|  |  |  |  | 2号楼首层更换部分阴角 | 300 | m |
|  |  |  |  | 2号楼首层部分阳角贴不锈钢板 | 40 | m |
|  |  |  |  | 2号楼首层拆装门框维修 | 4 | 只 |
|  |  |  |  | 2号楼首层玻璃窗封彩钢板（1250*1000） | 3 | 只 |
|  |  |  |  | 2号楼首层六混水沉室玻璃更换铝条 | 1 | 项 |
|  |  |  |  | 2号楼首层送风口打胶、部分不锈钢螺丝更换 | 1 | 项 |
|  |  |  | 一般区 | 梯间及走廊墙身、天花清铲 | 450 | ㎡ |
|  |  |  |  | 梯间及走廊墙身、天花扫防水 | 450 | ㎡ |
|  |  |  |  | 梯间及走廊墙身、天花补灰 | 450 | ㎡ |
|  |  |  |  | 梯间及走廊墙身、天花扫消毒水 | 450 | ㎡ |
|  |  |  |  | 梯间及走廊墙身、天花扫防霉乳胶漆 | 450 | ㎡ |
|  | 电教室 | 5号楼 | 一般区 | 墙身、天花清铲 | 148 | ㎡ |
|  |  |  |  | 墙身、天花扫防水 | 148 | ㎡ |
|  |  |  |  | 墙身、天花补灰 | 148 | ㎡ |
|  |  |  |  | 墙身、天花扫消毒水 | 148 | ㎡ |
|  |  |  |  | 墙身、天花扫防霉乳胶漆 | 148 | ㎡ |
| 场地设施维护 | 电教室 | 5号楼天面 | 一般区 | 天面安装雨棚人工费（约161㎡，材料自购） | 1 | 项 |
|  | 其它 | 余泥清运、杂物清理、安全文明措施等 | 1 | 项 |

注意：项目内容以招标方提供的项目工程量清单、及澄清说明为准。