中山市美图家具有限公司

自行监测方案

中山市美图家具有限公司

2019年1月5日

中山市美图家具有限公司污染源自行监测方案

一、基本情况

（一）企业生产情况

1、企业概况

中山市美图家具有限公司成立于2009年06月08日，公司注册资金70万美元，位于中山市神湾镇锦宏大街2号，占地面积30152.6m2，建筑面积12139.36 m2，员工200人（50人食宿）。

2、生产规模

年产木家具5万件、木制工艺品5万件、中纤板木柜20万个。

2、项目立项

企业原厂名为中山市冠溢家私厂，投产日期为2002年9月，2009年09月申请变更，厂名由“中山市冠溢家私厂”变更为“中山市美图家具有限公司”，法人由“吴国恒”变更为“陈淑冰”，同时细化项目地址（由中山市神湾镇第一工业区细化为中山市神湾镇锦宏大街2号，并无搬迁）。

3、环评及批复情况

企业原厂名为中山市冠溢家私厂，投产日期为2002年9月，批准文号为中环建表批字【2002】0390号，环保竣工验收意见编号：【2004】B108。2008年11月11日申请变更，详见批准文号：中环建登【2008】06970号。

2009年09月08日再次申请变更，批准文号详见：中环建登【2009】04324号。同年于2009年11月新建刘冠冲、刘冠河工业厂房（为1幢5层空厂房，为厂内扩建），批准文号详见：中环建登【2009】05607号。因规划发生变化，企业于2010年7月8日申请变更为新建3幢1层的厂房，批准文号详见：中环建登【2010】03350号。后于2010年8月5日申请变更，由“刘冠冲、刘冠河”变更为“中山市美图家具有限公司”，批准文号详见：中环建登【2010】04107号。

2010年10月21日，企业扩建项目报告表经中山市环保局批出，批准文号为中环建表【2010】0778号。

4、厂区平面布置图

（二）企业污染治理情况

1、污染物种类

1.1、废水

1.1.1、水帘柜废水

在喷漆工序中产生水帘柜废水，主要污染因子为CODCr、SS和石油类。

1.1.2、生活污水

员工在日常生活中产生的生活污水，主要污染因子为CODCr、BOD5、SS和氨氮。

1.2、废气

1.2.1、开料、锯床、锣床、车床、钻床、刨床、打磨、砂光工序粉尘

在开料、锯床、锣床、车床、钻床、刨床、打磨、砂光工序等工序产生粉尘，主要污染因子为颗粒物。

1.2.2、喷漆及喷漆后烘干工序有机废气

在喷漆、烘干过程中产生有机废气，主要污染因子为苯、甲苯、二甲苯、VOCs。

2、污染物日产生量

2.1、废水日常产生量

2.1.1、水帘柜废水

水帘柜废水转移处理，不计入日常产生量。

2.1.2、生活污水

| 废水种类 | 废水量 | CODCr | SS | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3/h | t/d | t/d | t/d |
| 生活污水 | 25.8 | 0.002 | 0.0015 | 0.0002 |

2.2、废气日常产生量

| 类型 | 污染因子 | 单位 | 产生量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 粉尘 | 烟气量 | 万Nm3/d | 36 |
|  | 颗粒物 | t/d | 0.043 |
| 有机废气 | 废气量 | 万Nm3/d | 160 |
|  | 苯 | t/d | 0.019 |
|  | 甲苯 | t/d | 0.064 |
|  | 二甲苯 | t/d | 0.112 |

3、产污工艺流程图

4、污染治理工艺

4.1、生活污水

生活污水→三级化粪池→市政管网→神湾镇生活污水厂

4.2、粉尘

粉尘→集气罩→风管→布袋除尘器→风机→烟囱

4.3、有机废气

有机废气→水帘柜→活性炭棉吸附箱→活性炭吸附箱→烟囱

5、排放标准及限值

5.1、废水执行排放标准及其限值

生活污水执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准。

单位：除pH外为mg/L

| 参数 | pH | CODCr | BOD5 | SS | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三级标准 | 6～9 | ≤500 | ≤300 | ≤400 | - |

5.2、废气排放标准

粉尘执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准。喷漆及喷漆后烘干工序有机废气执行广东省地方标准《家具制造行业挥发性有机化合物排放限值》（DB44/814-2010）表1 排气筒VOCs第Ⅱ时段排放限值，喷漆后烘干工序有机废气排放符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）臭气浓度指标二级排放限值要求。

大气污染源综合排放标准

| 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率（kg/h） | 无组织排放监控浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度（m） | 二级 | 监控点 | 浓度（mg/m3） |
| 颗粒物 | 120 | 15 | 4.1 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |
| 苯 | 1 | 15 | 0.4 | 周界外浓度最高点 | 0.1 |
| 甲苯与二甲苯合计 | 20 | 15 | 1.0 | 周界外浓度最高点 | 0.6/0.2 |
| VOCs | 30 | 15 | 2.9 | 周界外浓度最高点 | 2.0 |
| 臭气浓度 | 2000 | 15 | / | 周界外浓度最高点 | 10 |

5.3、噪声标准

| 参数 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类标准值 | 60 | 50 |

6、污染物最终去向

| 污染物 | 最终去向 |
| --- | --- |
| 生活污水 | 生活污水厂 |
| 粉尘 | 高空排放 |
| 有机废气 | 高空排放 |

二、自行监测情况

（一）监测内容及频次。

1、监测内容：

| 污染源类型 | 排污口编号 | 排污口类型 | 经纬度 | 监测因子 | 监测方式 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | FQ-09587 | 粉尘排放口 |  | 颗粒物 | 委托监 测 | 每年一次 |  |
|  | FQ-00385 | 有机废气排放口 |  | 苯、甲苯、二甲苯 | 委托监 测 | 每季度一次 |  |
|  | FQ-09586 | 有机废气排放口 |  | 苯、甲苯、二甲苯 | 委托监 测 | 每季度一次 |  |
|  | FQ-14134 | 有机废气排放口 |  | 苯、甲苯、二甲苯 | 委托监 测 | 每季度一次 |  |
|  | FQ-14135 | 有机废气排放口 |  | 苯、甲苯、二甲苯 | 委托监 测 | 每季度一次 |  |
|  | FQ-14136 | 有机废气排放口 |  | 苯、甲苯、二甲苯 | 委托监 测 | 每季度一次 |  |
|  | FQ-14137 | 有机废气排放口 |  | 苯、甲苯、二甲苯 | 委托监 测 | 每季度一次 |  |
|  | FQ-14138 | 有机废气排放口 |  | 苯、甲苯、二甲苯 | 委托监 测 | 每季度一次 |  |
|  | FQ-14139 | 有机废气排放口 |  | 苯、甲苯、二甲苯 | 委托监 测 | 每季度一次 |  |
|  | FQ-14140 | 有机废气排放口 |  | 苯、甲苯、二甲苯 | 委托监 测 | 每季度一次 |  |
|  | FQ-14141 | 有机废气排放口 |  | 苯、甲苯、二甲苯 | 委托监 测 | 每季度一次 |  |
|  | FQ-14142 | 有机废气排放口 |  | 苯、甲苯、二甲苯 | 委托监 测 | 每季度一次 |  |
|  | FQ-14143 | 有机废气排放口 |  | 苯、甲苯、二甲苯 | 委托监 测 | 每季度一次 |  |
| 无组织废气 | 上风向采样点 | 厂界 |  | 颗粒物、VOCs、臭气浓度 | 委托监 测 | 每年一次 |  |
|  | 下风向采样点 |  |  |  |  |  |  |
|  | 下风向采样点 |  |  |  |  |  |  |
|  | 下风向采样点 |  |  |  |  |  |  |
| 噪声 | / | / |  | / | 委托监测 | 每季度一次 |  |

（二）监测点位（监测点位示意图）

（三）检测方法及仪器

| 类别 | 监测项目 | 检测方法 | 检测仪器及编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | GB/T 16157-1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》及修改 | 中流量智能TSP采样器 | - |
|  | 苯 | DB44/814-2010 《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》附录D VOCs监测方法 | 气相色谱仪7890B | 0.01mg/m3 |
|  | 甲苯 |  |  | 0.01mg/m3 |
|  | 二甲苯 |  |  | 0.01mg/m3 |
|  | VOCs |  |  | 0.01mg/m3 |
|  | 臭气 | GB/T14675-1993《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》 | 恶臭污染源采样器 SOC-01 | - |
| 噪声 | 厂界噪声 | GB12348-2008（工业企业厂界环境噪声排放标准》 | AWA6228多功能声级计 ZHJ-YQ-765 | 25d/B(A)～140dB(A) |

按照环境保护部发布的国家环境监测技术规范和方法。国家环境监测技术规范和方法中未作规定的，可以采用国际标准和国外先进标准。

三、 监测结果的公开

（一）公开的时限

监测结果在监测报告完成后公布。每年6月初公布上年度自行监测年度报告。

（二）对外公布方式

于中山市美图家具有限公司网站（http://www.topartfurniture.com/zh-CN/index.html）上公布内容。

（三）监测方案的实施

本监测方案于2019年1月1日开始执行。

# Text boxes

木板

开料

锯床

立轴

锣床

开榫

车床

钻床

刨床

攻牙

打磨

砂光

过胶

冷压/热压

喷漆

电烘干

焊接

五金配件

组装

成品

粉尘

粉尘

粉尘

粉尘

粉尘

粉尘

粉尘

粉尘

粉尘

粉尘

粉尘

有机废气