广州白云山明兴制药有限公司

用户需求书

工程项目：高速贴标机

拟稿人：   符智鹏

部门审核：

审批人：

审核时间：

# 1、项目概况

本公司位于广州市海珠区工业大道北48号，现准备为制造一部包装场地更换1台高速贴标机；产能600瓶/分钟（以 1ml安瓿瓶计）。需配置分托机、入托机、打印视觉检测剔除装置、输送带。前端连接灯检机，后端连接装盒机。

# 2、 目的

本用户需求文件旨在从项目和系统的角度阐述用户的需求，总括了用户对该项目的质量要求（GMP），描述了用户对该设备的工作过程及功能的期望。主要包括相关法规符合度和用户的具体需求，这份文件是构建起项目和系统的文件体系的基础，同时也是系统设计和验证的可接受标准的依据。设备生产商应在规定的时间内完成并达到本用户需求的设计目标和可接受的质量标准。在本URS中用户仅提出基本的技术要求和设备的基本要求，并未涵盖和限制卖方设备具有更高的设计与制造标准和更加完善的功能、更完善的配置和性能、更优异的部件和更高水平的控制系统。

# 3、 范围

本用户需求书所列技术要求适用1ml安瓿针剂生产线设备的采购。新的设备在设计、制造技术及性能上达到国内先进水平，符合中国新版GMP要求。

# 4、 技术术语缩写列表

| Term术语 | Definition定义 |
| --- | --- |
| URS | User Requirement Specification用户需求标准 |
| GMP | Good Manufacturing Practices药品生产质量管理规范 |
| FAT | Factory Acceptance Test出厂验收测试 |
| IQ | Installation Qualification安装确认 |
| OQ | Operational Qualification 运行确认 |
| PQ | Performance Qualification 性能确认 |
| SAT | Site Acceptance Test 现场验收测试 |
| SOP | Standard Operating Procedures 标准操作规程 |

# 5、 设备标准

## 法规

- 中国GMP（2010年修订）及其附录

- 中国药品生产验证指南（2003版）

- GEP良好工程管理规范

- 《中国药典》2020年版

## 行业标准

- 工业企业设计卫生标准

- 中华人民共和国制药机械行业标准

- 灌贴标机标准

## 国家标准

- 机械安全机械电气设备第一部分：通用技术条件

- 机械设计防护罩安全要求

# 6、 设备安装地点描述

该设备安装在二层包装间，为普通区。

# 7、 投标与设计、施工范围

供应商的设备开展和工作用完全符合本用户需求及其附件和相关标准及规范；设备供应商的设计内容和施工范围

◎该设备的设计、生产及辅助工具的准备等；

◎供应相关验证资料（包括GMP认证需要的验证和确认文件）；

◎安装调试所需的所有配件、仪器和工具

◎安装、调试；

◎操作、维护与维修、验证的培训；

◎后继服务

# 8 、用户及系统要求

8.1 系统能力和主要工艺要求

| 需求编号 | 需求 | 是否满足 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS04-1 | 生产时间：年生产日300天；每天运行时间不低于8h。 | □是 □否 |  |
| URS04-2 | 1ml规格符合国家标准的安瓿瓶，正常运行不低于600瓶/分钟。贴签时不产生破瓶、标签起皱现象，贴签合格率达99.9%，贴标精度±0.05mm ，碎瓶率≤0.1‰，理瓶完整率99.9% ，无瓶止打率99.90% ，无瓶止贴率99.9% 。 | □是 □否 |  |
| URS04-3 | 贴签机适用于玻璃材料圆柱状容器贴标签；完全自动由PLC管理其生产循环程序；应包括以下主要功能：喷墨打印、打印质量检测、漏印光电、漏贴光电、剔除功能。 | □是 □否 |  |
| URS04-4 | 整体结构坚固，运行平稳；各单元定位准确，部件安装牢固；便于日常管理与维护。 | □是 □否 |  |
| URS04-5 | 采用网带式轨道进瓶，确保输瓶速度稳定、不易倒瓶。设备传动采用同步齿轮传动或链条，运行平稳。 | □是 □否 |  |
| URS04-6 | 灯检合格品输送网带上与贴签机线联机。 | □是 □否 |  |
| URS04-7 | 整机部件无棱角件，机台上无外露螺栓和卫生死角，所有部件采用拉丝抛光工艺，不使用喷涂工艺。 | □是 □否 |  |
| URS04-8 | 应能实现产品自动计数功能。 | □是 □否 |  |
| URS04-9 | 电器箱与主机一体。电器箱整体应有防水挡板和防水密封条，以及通风过滤装置。 | □是 □否 |  |
| URS04-10 | 采用PLC可编程人机界面控制，生产线控制系统采用全自动控制，能联动控制和单机操作。 | □是 □否 |  |
| URS04-11 | 应在可方便快捷操作的位置设置紧急停机按钮。在出现故障时自动停机，保证了整个机组的正常运行。操作简单，维修方便。 | □是 □否 |  |
| URS04-12 | 缺签报警停机。缺碳带报警停机。 | □是 □否 |  |
| URS04-13 | 人机界面应设置3级登录权限以防止非授权访问、控制操控权限，应有英文/中文界面。应对报警及参数进行记录。 | □是 □否 |  |

8.2 设备设施及公用系统描述

| 需求编号 | 需求 | 是否满足 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS04-14 | 电源电压：380V 、220v 50HZ 三相五线。 | □是 □否 |  |
| URS04-15 | 工艺用气：洁净压缩空气。 | □是 □否 |  |
| URS04-16 | 供方应标明公用系统（压缩空气、标签、电线等）安装位置及技术参数 。 | □是 □否 |  |
| URS04-17 | 可进行速度调节（进瓶传送带、出瓶传送带）。 | □是 □否 |  |
| URS04-18 | 详细提供设备所需动力系统和厂房设施配套要求，并协助用户完成安装施工图设计。 | □是 □否 |  |

8.3电气要求

| 需求编号 | 需求 | 是否满足 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS04-19 | 使用三相五线制电源，380V、220V 50Hz。 | □是 □否 |  |
| URS04-20 | 所有电气元件要有合格证、标签，电气柜采用独立电气柜，需防尘防水，配置触摸屏，急停开关，显示报警画面，通过手动操作恢复， | □是 □否 |  |
| URS04-21 | 电控柜包括PLC、CPU输入、输出模块、触摸屏等控制元件，电源、开关、按钮、接触器、变频器、继电器、指示灯等电气元件，触摸屏、PLC采用西门子品牌。 | □是 □否 |  |
| URS04-22 | 所有传感器采用进口或国内一线品牌，确保数据稳定。 |  |  |
| URS04-23 | 提供各设备所用电器接线功率。所有线缆均有标号并有连接线路图，并标明各类电机功率。 | □是 □否 |  |
| URS04-24 | 设备具有接地线和中性线。所有的线路应密闭安装,走接线槽。所有电缆终端应相应标记，所有电器元件应有原厂家信息。 | □是 □否 |  |

8.4 安全要求

| 需求编号 | 需求 | 是否满足 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS04-25 | 电气系统的安全性能应符合相应的国家安全标准，本机设有故障检测和报警提示，有急停开关，所有电源线路尽量隐藏于机座内，重启动力必须人工操作。 | □是 □否 |  |
| URS04-26 | 设备功能失调或失效情况下，必须具备必要的保护措施，保证设备和产品仍处于一个安全状态 | □是 □否 |  |
| URS04-27 | 设备内外表面锐角倒钝处理。 | □是 □否 |  |
| URS04-30 | 距离设备1m远的噪音在70db以下。 | □是 □否 |  |

8.5 自动系统要求

| 需求编号 | 需求 | 是否满足 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS04-31 | 设备既可以独立运行又能连线生产，可以提供上下端设备连线所用的控制点。 | □是 □否 |  |
| URS04-32 | 程序系统设有三级密码保护，全中文显示，显示应包含贴标数量、贴标速度、标签参数等信息，贴标机应带有机玻璃防护门，开门自动安全保护装置。 | □是 □否 |  |
| URS04-33 | PLC报警时，触摸屏上应有相应的故障描述 | □是 □否 |  |
| URS04-34 | 程序的编程及控制应包括手动和自动过程，贴签速度可无极变速，光电眼可根据标签透光度自行调节。 | □是 □否 |  |
| URS04-35 | 整机协调性好，可同步完成打码、贴标，贴标时就保证打码的清晰度，无打码时有报警功能 | □是 □否 |  |
| URS04-36 | 不合格品有自动检测剔除功能，当异常情况发生时，如缺标、缺瓶、标签断带、漏贴等应显示故障并停机 | □是 □否 |  |
| URS04-37 | 控制器要求：系统采用触屏式控制器；系统能够很好的自动控制；超限铃声报警。 | □是 □否 |  |
| URS04-38 | 有急停开关，按下该键时，系统应立即关闭，复位该键时，系统不会自动启动，只有按下启动键时系统才能重新启动。 | □是 □否 |  |
| URS04-39 | 电气控制装置所有配置元件的名称、型号、生产厂家等产品信息应齐全、清晰；电气线路布置安装符合规范要求，线号标示齐全，清晰。 | □是 □否 |  |

8.6材质及配套附机要求

| 需求编号 | 需求 | 是否满足 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS04-40 | 所有的部位应用304不锈钢材料制造，并提供第三方材质证明，镜面抛光，电焊部位焊缝完整，并经表面处理与外周外观、颜色相近，不得有明显焊点，表面粗糙度≤Ra0.4μm，内外面色泽一致；安全门罩应符合生产、工艺和GMP要求；特殊零部件的材料应符合生产和工艺要求。 | □是 □否 |  |
| URS04-41 | 打码机应可独立拆装，方便更换批号。 |  |  |
| URS04-42 | 空气系统系统、电源进线等均美观大方且隐蔽。 | □是 □否 |  |
| URS04-43 | 防污染装置及需要经常拆卸件宜采用块状联结，便于部件维护操作。 | □是 □否 |  |
| URS04-44 | 设备外部不可以有电线或管路外悬，机组任何部件不得有毛边致使人员刮伤之可能性；设备表面不得有明显刮伤、污损；电路配线端子需配线号或/及颜色分线之端子套。 | □是 □否 |  |
| URS04-45 | 机械零件润滑点在机器上、图纸上标出，手册上说明润滑周期，润滑剂必须采用食品级，提供厂家信息。 | □是 □否 |  |
| URS04-46 | 传感器采用进口或国内一线品牌。 | □是 □否 |  |

8.7 文件要求

| 需求编号 | 需求 | 是否满足 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS04-47 | 提供生产该设备的资质文件。 | □是 □否 |  |
| URS04-48 | 供方应提供可通过验收审核的标准文件。提供文件清单， 所有文件资料均须提供纸质中文版本两份及电子版本。 | □是 □否 |  |
| URS04-49 | 提供包装线、总装配图（操作保养手册或说明书、故障排除说明书）和附属配件清单,一年内易损坏品之建议清单。提供电路控制线路图(电路之配线以符号标明于接在线以便核查)。 | □是 □否 |  |
| URS04-50 | 供方提供的确认文件包括 DQ、FAT、SAT、IQ、OQ和PQ文件（包括电子版），并协助用户完成验证确认。须提供设备标准操作、清洗和维护检修SOP。 | □是 □否 |  |
| URS04-51 | 直接接触物料部件的材质证明，仪器仪表校准证明文件。 | □是 □否 |  |
| URS04-52 | 提供PLC程序和本机系统程序，应有设备安装说明书/指南，备件型号、清单及订购信息，提供需要经常更换主要机械配件清单及报价。 | □是 □否 |  |
| URS04-53 | 响应文件的提供进度，供方应在提供项目进度计划表中列出，但所有的文件应在最终验收通过前一并提交。 | □是 □否 |  |
| URS04-54 | 对供方所提供的各种文件内容进行如下规定： 1、页面设置：左边距3.17cm，右边距2.8cm，上边距3cm，下边距3cm。 2、页脚设置：居中，第*页（共*页）。 3、文件名称采用小三号加粗楷体-GB2312字；段落标题采用四号加粗楷体-GB2312字，内容要求四号楷体-GB2312字，标准字符间距，25磅行距；页眉页脚要求小四号楷体-GB2312字，标准字符间距；标点符号在半角、中文状态下输入。 4、条款序号的编制最多为4位数字，超出4位时，应另起一行，序号省略以“●”代替。 5、文件正文所提及的附录表格，其内容用双引号标识（即“”），文件中提及的相关文件和记录，用书名号标识（即《》），其内容字体加粗，上述提及的附录表格及相关文件名称应准确。 | □是 □否 |  |
| URS04-55 | 供方应使用可靠的包装形式以保证设备运输安全，包装必须满足运输和装卸要求，防潮湿、防磕碰、防振动，由于包装不良而造成的任何锈损，供方承担全部损失和费用。 | □是 □否 |  |
| URS04-56 | 设备到货拆箱时供方必须陪同现场人员进行拆箱,如供方授权需方自行拆箱,拆箱后如发现设备及零配件有任何损坏、缺少，供方应负全责不得推诿。 | □是 □否 |  |
| URS04-57 | 设备到需方工厂后由需方负责搬运、吊装、安装定位，供方派技术人员全程配合指导。设备的调试工作由供方全权负责，需方派人员协助开展工作。 | □是 □否 |  |
| URS04-58 | 设备安装完毕，具备调试条件，需方通知供方之日起，供方必须在5个自然日内派人到厂调试。 | □是 □否 |  |
| URS04-59 | 试车零件更换等寄送费用,由供方负责。依合约内容条件逐一验收。设备安装完成后供方应有技术人员协同需方进行试运行， 能够无阻碍运行为验收合格标准。 | □是 □否 |  |
| URS04-60 | DQ：供应商提供 DQ 验证方案、 验证报告并检查执行。DQ由供应商、用户共同参与。 | □是 □否 |  |
| URS04-61 | FAT：制定FAT 方案，包括：FAT 要求、技术规范和参考文献。供应商、用户共同完成相关测试。测试结束后形成测试报告， 记录测试过程中的偏差。 | □是 □否 |  |
| URS04-62 | SAT：供应商列出材料清单，设备到货后按照清单逐项进行检查。IQ验证之前，确保设备正确安装，以保证IQ顺利进行。 | □是 □否 |  |
| URS04-63 | IQ、OQ、PQ：供应商提供 IQ、OQ、PQ验证文件方案，在用户的协助下完成IQ、OQ、PQ验证。 | □是 □否 |  |

8.8 对供应商的要求

| 需求编号 | 需求 | 是否满足 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS04-64 | 应具备生产此设备的资质，并提供文件。 | □是 □否 |  |
| URS04-65 | 提供设备所需动力条件，设备重量、尺寸、厂房承载能力及对配套设施等要求，并协助用户完成安装。 | □是 □否 |  |
| URS04-66 | 提供安装、调试、培训等技术支持。 | □是 □否 |  |
| URS04-67 | 提供试车技术资料及测试保障。 | □是 □否 |  |
| URS04-68 | 供应商良好信誉评估。 | □是 □否 |  |
| URS04-69 | 供方需要将所有需要提供的辅助设施（如电、蒸汽、压缩空气、支架等）列举清楚，若有列举不明之项目，发生费用则全部由供方自己承担。 | □是 □否 |  |
| URS04-70 | 付款方式：30%的预付款，60%的进度款在FAT完成后一周内付清，供应商提供 IQ、OQ、PQ验证文件方案，SAT后在用户的协助下完成IQ、OQ、PQ验证后一周内付清，余下10%留作质保，质保期一年，质保期到一周内付清。 | □是 □否 |  |
| URS04-71 | 供方对URS中的项目要求条款予以确认， 有偏离的做对应的详细说明。本 URS 条款为最低要求，如有更高配置请加以说明，在技术文件中将予以考虑。 | □是 □否 |  |

### 8.9 服务与维修要求

| 需求编号 | 需求 | 是否满足 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS04-72 | 设备安装完毕，需对设备进行调试，直至设备正常运转；对用户进行上岗前培训，耐心解答用户提出疑问，直至用户能够独立操作；供应商应定期与用户沟通，反馈信息，了解设备运行情况，对用户反映问题及时给予答复；设备保修壹年（自安装调试完成、验收合格之日起计算），保修期间，设备发生故障或配件损坏，销售商将免费给用户维护并更换损坏配件。 | □是 □否 |  |
| URS04-73 | 设备供方负责所有技术指导和人员培训，包括：图纸、工艺、操作、设备维护、设备性能及问题解答。培训对象： 管理、 技术、 维修、 操作及相关人员。 | □是 □否 |  |
| URS04-74 | 培训内容：综合培训（掌握设备理论知识）、现场培训（设备实践操作知识）、免费提供不少于2天的设备操作及维护知识的培训。设备安装与培训相结合，同步进行，安装过程中讲解；安装完毕，现场演示操作，最终让用户能独立操作。 | □是 □否 |  |
| URS04-75 | 由供方承担设备组装、调整、测试和IQ/OQ/PQ协助验证工作，供方必须在技术文件中明确设备安装、调试的周期及交验时间。 | □是 □否 |  |
| URS04-76 | 在供方工厂进行预验收，预验收期间需方要对设备是否满足技术要求进行确认，并提出整改项目，预验收整改项目完成后，需方签字验收后设备才能进行包装和发运。 | □是 □否 |  |
| URS04-77 | 1、验收在需方工厂进行，供方负责在需方现场安装、调试设备，并对操作、维修等人员进行技术培训。 2、供方负责协助需方进行相关验证活动，并对验证中出现的问题提出对策和解决方案，具体内容和要求见协议条款。 3、只有在安装确认（IQ）和运行确认（OQ）、 性能确认（PQ）通过后才认为终验收合格。 | □是 □否 |  |
| URS04-78 | 设备保修期自终验收合格后算起12个月。保修期限内供方至现场免费检修2次，供方免费为需方维修设备；保修期外，长期提供优惠的维修服务及零部件，维修响应时间48小时内。 | □是 □否 |  |
| URS04-79 | 发货时需提供部分随机备件。供方进厂施工需遵守需方施工规则施工。 | □是 □否 |  |

### 8.10 时间要求

| 需求编号 | 需求 | 是否满足 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS04-80 | 设备到达用户周期为预付款到达供应商账户之日起45天发货到公司现场。 | □是 □否 |  |

### 8.11 其他

| 需求编号 | 需求 | 是否满足 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS04-81 | 从设备导出的电线电缆由供应商提供。 | □是 □否 |  |
| URS04-82 | 随机提供在保质期内已损坏的配件一套。 | □是 □否 |  |
| URS04-83 | 随机提供设备操作或检修所用专用工具一套。 | □是 □否 |  |
| URS04-84 | 设备在保养期间内，在正常负荷条件下运行平稳，无明显恶化现象，始终符合出厂验收标准。 | □是 □否 |  |

9.制造商资质要求及管理规范

9.1、设备构造必须遵循所有的良好工程规范要求。供应商质量系统应遵循适用的国家或国际标准。

9.2、在设备构造所有阶段，例如设计，制造，检测和装船/出货，都应该符合相应的标准例如 GMP。

9.3、用来读取数据或控制任何参数的所有关键感应器，控制器，PLC，指示灯和任何控制器或指示器，应该校准，可以追溯到国家或国际标准。校准证书原件及可追踪性文件由供应商在 IQ 文件里提供。

9.4、供应商应提供控制和/或监测系统所用软件的所有标准说明和检测证书。

10.投标方须知

10.1投标费用

投标人应承担其投标书准备和递交所涉及的一切费用，无论是否中标，招标人对上述费用不负任何责任。

10.2投标价格

投标价格应包括主机和随机配件，及相关制造、运输、包装、保险费、税费（包括关税、增值税）以及设计、安装、调试和现场验收、培训、技术服务（包括使用说明书，产品合格证书，DQ、IQ、PQ及FAT报告等资料）及质保期保障等项目的全部费用及利润。

10.3交货期和付款方式

标的货物的交货期为合同签订生效后的45个日历天。付款方式：合同签订后一周内预付合同价款的30%货款，货在发出前再付30%货款，货到需方指定地址并安装调试完毕，经验收合格后付合同价款的30%，剩余10%作为质保金，待质保期满后一次性付清。

10.4投标文件内容及要求

a.详细阐述所推荐设备具体配置清单，并标明型号规格、品牌和价格；

b.适用范围、外形尺寸、技术参数、性能参数、及配套装置的性能、技术参数；

c.质量保证、技术支持、售后服务等相关承诺；

d.企业营业执照（正、副本）、生产(经营)许可证、税务登记证、资质证书、《投标单位概况》、销售业绩清单、专利发明证书、质量体系认证证书等，我方对上述盖骑缝章复印件有疑问时投标单位需提供原件供核对；

e.投标报价一览表、分项一览表（到货价格）、交货期。

f.报价方需将本用户需求书盖章后附在报价书内，以密封形式于北京时间2021年5月20日下午十五时整前邮寄到我方。

10.5 评标方法

| 项目 | 项目权重 | 评分原则 |
| --- | --- | --- |
| 价格 | 30% |  |
| 交货期 | 5% |  |
| 质量及性能 | 50% |  |
| 业绩和经验 | 5% |  |
| 售后服务 | 10% |  |
| 总则 | 招标方可根据实际情况对评标原则进行更改 |

在价格优先基础上，对交货期、质量及性能、业绩和经验、服务等进行综合考虑。

广州白云山明兴制药有限公司