广州白云山明兴制药有限公司

# 研发部实验室及办公室场地改造

# 用户需求书

设备工程部

二零二一年十二月

1、项目概况：

  - 项目内容：对研发部实验室及办公室（14号楼及15号楼2楼）场地进行改造，具体施工内容和工程量以工程量清单为准。

  - 项目地点：明兴公司本部14号楼首层及15号楼2楼（海珠区工业大道北48号）。

2、投标人要求：

2.1 投标人必须是独立于招标人和招标代理机构的在中华人民共和国注册的独立法人机构；

2.2投标人须注册资本叁拾万元以上，并且能够经营房屋建筑工程施工。

2.3投标方必须对其报价负责，中标后不得以各种理由拒绝以该价格施工。

2.4标人必须确保从事特殊工种施工人员具有相应操作资格证书，其中电工、焊工等。

2.5报价包含内容：包人工、包材料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包余泥清运、包清场。项目不因施工期间物价上涨、政策性调整等及由此引起的费用变动而对单价调整。

2.6提供本次项目的施工方案，含质量保证的措施。

2.7本项目不接受联合体投标。

2.8投标人中标后必须注意施工安全，做好安全文明施工工作，如因措施不当造成人身安全或工伤死亡事故，一切责任由中标方负责。

2.9施工质量须符合施工安装的相关标准。

2.10投标人必须按照业主要求，按时按质按量完成标的内容，在必要时能够执行业主的加班要求。

2.11工期:45个日历天。

3、其它要求：

3.1验收方法：由业主和施工方组成验收小组依据国家行业现行相关标准进行验收。

3.2项目开、竣工日期由业主根据各维修项目的实际情况确定。

3.3施工完成后负责余泥清运。

4、付款方式：

付款方式：30%现金及70%承兑汇票（六个月内可承兑）。

4.1合同签订生效、业主发出书面开工通知15天内，支付合同总价的30 ％为预付款；

4.2所有工程交付及验收合格后，支付合同总价的60％为二期付款；

4.3验收合格一年后，支付合同总价的10％为三期付款。最后合同总价的10％作为项目保修金，在项目保修期限满一年后一次性支付。

4.4中标单位每次收到业主款项后的5日内，向业主开具同等金额的增值税专用发票。

5、评标方法：

5.1由风控办公室议定招标小组成员，于广州白云山明兴制药有限公司网站公开招标，发布招标公告。设备工程部负责收集投标文件，风控办公室组织评标小组，按招标文件的内容对投标文件进行评标,确定中标单位。

5.2业主有权不接受不合理的高、低标价。

6、附件：

# 《研发部实验室及办公室场地改造工程量清单》及图纸

7、报价方式:

报价书应包含报价单、企业营业执照、相关资质证书（复印件）以及本用户需求书，以上资料投标人必须全部盖章后以密封形式（加盖骑缝章）于2021年1月 2日前邮寄到我方。

# 8、联系方式:

单位名称：广州白云山明兴制药有限公司

地址：广州市工业大道北48号

联系人：温健雯

电话、传真：020-84366714

附件：

| 工 程 名 称 | 广州白云山明兴制药有限公司研发部实验室及办公室场地改造 |
| --- | --- |
| 序号 | 首层工程项目 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 拆除室内天花板 | 158 | ㎡ |  |
| 2 | 拆除天平台 | 30 | ㎡ |  |
| 3 | 拆除砖墙厚22cm | 50 | ㎡ |  |
| 4 | 拆除玻璃隔墙 | 44 | ㎡ |  |
| 5 | 拆除批挡层 | 270 | ㎡ |  |
| 6 | 墙面油防水层2次 | 200 | ㎡ |  |
| 7 | 墙面扇灰 | 280 | ㎡ |  |
| 8 | 墙面涂乳胶漆ICI | 310 | ㎡ |  |
| 9 | 地面修补水泥沙 | 1 | 项 |  |
| 10 | 天花吊石膏板600*600 | 158 | ㎡ |  |
| 11 | 地面回填厚300cm | 45 | ㎡ |  |
| 12 | 天花油乳胶漆ICI2次 | 240 | ㎡ |  |
| 13 | 安装水电 | 1 | 项 |  |
| 14 | 砌砖墙厚12cm | 36 | ㎡ |  |
| 15 | 制作安装40*40通格子墙含喷油漆 | 70 | ㎡ |  |
| 16 | 安装5厘透明玻璃 | 70 | ㎡ |  |
| 17 | 制作安装钢化12厘玻璃门2100*900含五金 | 5 | 套 |  |
| 18 | 制作安装玻璃门框80*40 方通2100*900 | 5 | 套 |  |
| 19 | 拆除玻璃隔墙 | 63 | ㎡ |  |
| 20 | 旧天花板修复 | 1 | 项 |  |
| 21 | 铲除墙面旧灰层 | 283 | ㎡ |  |
| 22 | 墙面抹灰2次 | 285 | ㎡ |  |
| 23 | 墙面油乳胶漆ICI | 300 | ㎡ |  |
| 24 | 砌砖墙厚12cm | 45 | ㎡ |  |
| 25 | 制作安装40*40通格子墙含喷油漆 | 86 | ㎡ |  |
| 26 | 安装5厘透明玻璃 | 86 | ㎡ |  |
| 27 | 制作安装钢化12厘玻璃门2100*900含五金 | 4 | 套 |  |
| 28 | 制作安装玻璃门框80*40 方通2100*900 | 4 | 套 |  |
| 29 | 安装水电 | 1 | 项 |  |
| 30 | 余泥清运 | 1 | 项 |  |