广州白云山明兴制药有限公司

超融合软硬件设备采购项目

招

标

文

件

广州白云山明兴制药有限公司

2022年 5 月

目 录

第一部分：招标书.............................................................3

招标邀请函...........................................................3 第二部分：投标人须知.........................................................3

（一）：总则................................................................3

（二）：招标文件............................................................4

（三）：投标文件的编制......................................................5

（四）：开标与评标..........................................................6

（五）：授予合同............................................................8

第三部分：用户需求书................................................ ........9

第四部分：投标文件..........................................................18

投标文件资料清单目录格式...................................................20

（一）：投标函格式.........................................................20

（二）：承诺书格式.........................................................21

（三）：法定代表人授权书格式................................................22

（四）：服务保证服务承诺....................................................23

（五）：报价表..............................................................24

附件1：投标单位资格审查表...............................................25

附件2：技术、商务评分表..................................................26

第一部分 招标书

投标邀请函

广州白云山明兴制药有限公司“超融合”项目进行公开招标，欢迎国内有能力的合格投标人提交密封投标文件。有关事项如下：

1.1. 招标内容及范围：超融合软硬件设备采购项目：

| 项目编号 | 项目名称 | 项目内容 | 技术要求及项目需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超融合软硬件设备采购项目 | 采购超融合软硬件设备用于本公司信息系统建设 | 见用户需求书 |

投标文件请自行从广州白云山明兴制药有限公司网站下载。

1.2. 招标方式：采取企业挂网招标方式。

1.3. 投标资质要求：

（1）投标人应是在中华人民共和国境内注册并取得营业执照的独立法人。

（2）投标人应具备相关项目经验的集成服务提供商。

1.4. 投标截止时间、开标时间、地点及注意事项

递交投标文件时间为2022年6月2日下午17:00（（北京时间）前。

投标截止时间为2022年6月2 日下午17:00（北京时间）。

注意事项：投标人须提交密封的投标文件，逾期或不符合规定的投标文件恕不接受。

地      址：广州市海珠区工业大道北48号

收  件  人：梁洁如　　020－84367864

第二部分：投标人须知

(一)总则

2.1. 招标方式：采取企业挂网招标方式。

2.1.1. 招标内容及范围：超融合软硬件设备采购项目。

2.1.2. 资金来源：企业自筹。

2.1.3. 项目实施地点：广州市工业大道北路48号。

2.1.4. 投标人应对本项目清单的所有进行报价，不允许只对部分投标报价。

2.1.5. 合格的投标人

2.1.5.1. 投标人必须是独立于招标人和招标代理机构的，在中华人民共和国注册的独立法人机构；并符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；法律、行政法规规定的其他条件。

      - 投标人必须是投标设备的制造厂商或获得制造厂商有效授权的代理商；非投标设备制造厂商参加投标，必须同时提供设备制造厂商针对本项目的有效授权书。

      - 投标人必须具有相关项目管理人员资质，须提供相关证书复印件。

      - 投标人中标后，如转包、或将不得分包的部分分包他人，将取消其中标资格；招标人有权在任何时候其解除任何协议（合同）并追究其相应赔偿责任。

      - 投标方必须对其报价负责，中标后不得以各种理由拒绝以该价格实施项目。

      - 报价包含内容：硬件、设备运行所需软件、软件授权费用、实施费用、后勤保障服务费用、软硬件维护费及维护服务费。项目不因实施期间以各种理由、政策性调整等及由此引起的费用变动而对单价调整。

      - 提供本次项目的实施方案，含质量保证的措施。

      - 本项目不接受联合体投标。

      - 如投标人代表不是法定代表人，须持有《投标人法定代表人授权委托书》。

(二)招标文件

2.2. 招标事项说明

2.2.1. 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条件、条款和规范等要求。

2.2.2. 招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，请于 2022年5月30日 17：00 时前以书面形式（加盖公章并注明投标项目、单位名称、联系人及电话）传真或送达到广州白云山明兴制药有限公司信息技术管部，否则视为接受招标文件条款，广州白云山明兴制药有限公司信息技术管部将对疑问进行汇总整理，并于 2022年6月1 日 17：00 时前将答疑结果反馈给所有投标人。

2.2.3. 招标文件的修改

2.2.4.1. 在投标截止日以前的法定期限内，招标人应主动地解答投标人提出的澄清问题，并以补充通知的方式对招标文件进行修改。

2.2.4.2. 补充通知将在开标前通知所有投标人，如投标人不反馈信息则视为补充通知已送达各投标人。

- 投标文件的编制

  - 投标文件构成：

对本招标文件的项目需求部分，不允许有实质性偏离。否则，招标人可将其投标书进行废标处理。

2.3.1. 项目投标文件格式：一律采用 A4 纸制作，装订成册

标书一式三份（一正两副），密封装袋，在开口处用白纸封口并加盖投标人章，由法定代表人或授权代理人签字，同时密封袋外注明“广州白云山明兴制药有限公司超融合软硬件设备采购项目”。

标书包含：

- 企业法人营业执照、公司组织机构代码证、税务登记证（副本复印件加盖章）。

（2）法人代表授权书（法人签字并加盖章）。

（3）法定代表人和被授权人的身份证复印件（加盖公章）。

（4）投标函（加盖章）。

（5）投标产品报价表（提供设备的详细配置清单和报价，需另外付费的必须注明，否则视为投标价包含内容。按附件格式要求加盖公章）。

（6）项目质量保证及售后服务承诺书（加盖公章）。

（7）所投项目符合招标文件规定的证明文件。

①软硬件类别、型号、各项配置清单。

②投标企业综合实力简介，包括投标企业注册资本（加盖章）。

③企业简介、相关业绩资料、近两三年完成过同类型项目业绩清单和项目业绩证明（广药集团属下企业项目优先）。

④针对项目做出设计方案，应包括对需求的理解，实现《用户需求书》中提出的技术选型与集成要求。

⑤投标人相关市场认可的机构颁发的企业信用证明资质证书。

⑥投标人具有投标产品工程师技术证书（盖章）。

⑦提供详细的培训计划和课程设置。

⑧提供项目进度计划，售后服务及维护的实施计划。

投标文件应使用招标文件提供的格式，且可以按同样格式扩展，若投标文件没有按上述规定密封或加写标记，投标文件将被拒绝。

2.3.2. 报价

（1）投标人的报价应包括产品、集成、软件及授权费用、实施费用、后勤保障服务费用、软硬件维护费及服务费、培训及售后服务、税费、运输费等全部费用。

（2）投标人应在投标报价详细列明软硬件类别、型号、各项配置清单及单价等，写明本项目的各分项产品的单价和总价，如果单价累计与总价不符，以低价为准。

（3）所有报价均以人民币报价（含税价）。

（4）最低报价不作为中标的唯一条件。

2.3.3. 投标文件份数和签署

2.3.3.1. 投标人应按照要求，提交一式三份投标文件（壹份正本、两份副本），投标文件的正本与副本如有不一致之处，以正本为准。

2.3.3.2. 投标文件必须用不褪色的蓝黑和黑色墨水笔填写或打印。

（四）开标与评标

2.4. 评标办法

2.4.1 评审规则

2.4.1.1. 本评标办法采用综合评分法。

2.4.1.2. 评标步骤：先进行资格审查，再进行技术商务及价格的详细评审。只有通过资格审查的投标才能进入详细的评审。

2.4.1.3. 评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会各成员首先就各个投标人的技术状况、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术商务评分。各评委的技术商务评分（总分）的算术平均值即为该投标人的技术商务评分。然后，计算出投标人的投标报价得分。将各投标人的技术商务评分加上投标报价得分得出其综合得分。将各综合得分由高到低顺序排列，综合得分第一名的投标人为第一中标候选人，综合得分第二名的投标人为第二中标候选人（综合得分计算精确到小数点后两位数，综合得分相同时投标报价低者列前；综合得分及投标报价均相同时，技术指标优者列前）。

2.4.2 资格评审

2.4.2.1. 评标委员会按照《资格审查表》内容对投标文件进行资格性检查及符合性检查，只有对《资格审查表》所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，被认为响应的得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

### 2.4.2.2. 评标委员会将审查投标文件是否完整、有关资格证明文件是否齐全有效、文件签署是否合格、投标有效期是否满足要求等。

2.4.2.3. 评标委员会将审查实际参加投标人数是否够3家，以决定是否开标。

2.4.2.4. 无效投标的认定

按《资格审查表》（见附表1）所列各项，评标委员会认为投标文件不满足招标文件要求的，将被认定为无效投标。

2.4.3. 详细评审

详细评审是对通过资格审查的投标进行技术商务和价格的评审。

2.4.3.1. 技术商务评审：

评标委员会就投标人对技术响应表中各项要求的响应程度、实施方案、售后服务等因素进行评分，各因素所占分值见《技术商务评审表》（见附表2）。

2.4.3.2. 投标报价评审：

价格评分：将评审小组修正后的所有有效投标人的报价的算术平均值为基准价，定其价格评分为40分。按每高于基准价1％，价格评分减1分；每低于基准价1％，价格评分加1分的方法，算出价格评分。加分后最高不超过45分，减分后总分不小于30分。

2.4.3.3. 技术商务及价格权重分配：

| 评审项目 | 技术 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| 权重 | 55% | 45% |

2.4.3.4. 根据上述技术商务的评分及其权重分配，代入下列公式计算各投标人的综合得分。

综合得分=技术商务评分＋投标报价得分

2.4.3.5. 进入价格评审的各投标人的综合得分从高到低进行排名（综合得分相同时投标报价低者列前；综合得分及投标报价均相同时，技术指标优者列前）。

### 2.4.4. 投标文件的澄清

### 2.4.4.1. 在评标期间，为方便对投标文件审核、评估和对比，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式提交，但不得寻求、提供或允许对投标价格或实质性内容做任何更改。

### 2.4.4.2. 评标委员会将允许修正投标文件中不构成实质性偏离的、微小的、非正规的不一致的或不规则的地方，但这些修正不能影响任何投标人相应的名次排序。

### 2.4.4.3. 如果投标人希望递交其他资料给评标委员会以引起其注意，则应以书面形式提交。

2.4.5. 中标候选人

评标委员会将出具评标报告，并推荐综合得分第一名的投标人为第一中标候选人，综合得分第二名的投标人为第二中标候选人。

2.4.6. 拒绝任何或所有投标的权利

### 2.4.6.1. 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

### 2.4.6.2. 招标人通过法定或规定的程序，有权在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

2.4.6.3.控制价： 45 万元(大写：人民币  肆拾伍万元整)，投标报价高于该控制价，则该投标单位的标书当废标处理。

（五）合同授予

2.5.1 合同授予标准:评审后，招标人授权评标委员会直接确定中标候选人。

2.5.2 中标通知书:招标人将向中标人发出中标通知书。

2.5.3 签订合同: 中标人按中标通知书指定的时间、地点与招标人签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

2.5.4 采购项目的其他要求

2.5.4.1 中标人应依照本招标文件指定的所供项目需求、软件设置等技术要求和验收标准等供应优质的全新产品和服务；

2.5.4.2 招标人需要时中标人应派技术人员到我司指导客户安装、调试、培训等，其技术服务的全部费用均由中标人承担；

2.5.4.3 中标人的实施期间、质量保证措施、售前售后服务及给招标人提供的优惠条件，应在投标文件中说明；

2.5.4.4 产品所涉及的全部费用均被认为已包含在总费用之内，中标人应承担软件专利可能涉及的一切经济责任；

2.5.4.5 中标人供货时应提供的资料：

1）产品维护手册及技术手册；

2）产品验收报告及相关授权文件。

2.5.5 解释权

本招标文件的解释权属于广州白云山明兴制药有限公司。

第三部分

广州白云山明兴制药有限公司

用户需求书

名称                  超融合软硬件设备

拟稿人：

部门审核：

审批人：

审批时间：

3.1项目概况

3.1.1项目背景：

本次信息化建设，主要以广州白云山明兴制药有限公司未来整体经营战略为基础，根据经营管理诉求、现状、目标、趋势及各个板块行业未来发展趋势等几个方面作为重要参考指标，依托IT新技术对广州白云山明兴制药有限公司未来一体化管控所需的关键因素进行硬件升级建设。

3.1.2  项目标的：超融合软硬件设备

3.2 项目要求：

3.2.1. 项目包含虚拟化服务器主机3台，及相应授权的服务器虚拟化软件、存储虚拟化软件、网络虚拟化软件、万兆以太交换机2台及相应的光纤模块及跳线。

3.2.2. 对本项目超融合软硬件提供不低于三年的质保期，包含系统软件升级等，交换机提供不低于一年的质保期（投标人承诺长于1年的，按承诺的质保期为准）。如在质保期内出现设备故障，投标方需免费上门解决。

## 产品配置清单

| 序号 | 项目 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 虚拟化主机 | 3 |
| 2 | 服务器虚拟化软件 | ≥6cpu或≥3主机授权 |
| 3 | 存储虚拟化软件 | ≥6cpu或≥3主机授权 |
| 4 | 网络虚拟化软件 | ≥6cpu或≥3主机授权 |
| 5 | 万兆以太交换机 | 2 |
| 6 | 原厂万兆多模-850-300m-双纤模块 | ≥12 |
| 7 | 3米LC-LC/多模光纤跳线 | ≥6 |

3.3. 项目技术要求

## 技术规范要求

本招标文件提出的是最低限度的要求，并未对所有技术细节作出规定，也未完全陈述与之有关的规范和标准。投标人应提供符合招标文件和有关工业标准要求的代表当今技术的设备（本文件中的“设备”指本次招标相关的软硬件），所有提供的设备具有使用的成熟经验，不能使用试验性的组件及装置并按照招标文件要求提供业绩证明材料。

如果投标人未以书面形式对招标文件提出异议，则意味着投标人提供的设备满足了本招标文件和有关工业标准的要求。如有异议，不管是多么微小，都应以“投标技术偏离表”为标题的专门章节中加以详细表明。

本招标文件仅描述基本的技术需求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和技术条文，投标方应根据需求目标提供进一步具体的可满足要求的改造方案。

本项目中标方应负责招标方超融合软硬件设备软件及硬件的采购和安装的全过程，包括现场实施方案制定、采购运输、现场安装调试、现场培训、技术支持和售后服务，配合招标方完成设备、系统、网络的调试和安装。

投标方按本招标文件确定的供货范围供货，并保证所供设备的全新、先进、成熟、安全可靠、可维护性和可扩展性，且设备材料的技术经济性能符合本次招标的要求。

投标方应提供详细施工清单，在招标文件里没有明确说明，但为全套设备安装、运行所必要的那些供货和服务，即使本招标文件未列出和/或数目不足，投标方都应该提供；对于投标文件没有列出的而对设备的正常运行和维护必不可少的部件、配件等，投标人有责任给予补充，并列出单价。

安装、调试由中标方在招标方监督下进行。投标方应保证所提供的设备达到招标文件要求，满足正常运行条件。

提供完整的设备文档（包括硬件和软件的电子及纸质文档）。投标方必须对最终提供的全部技术资料的准确性负责。

配合并协助招标方进行现场验收，负责编制验收相关资料。投标人将严格执行招标文件所列标准。有不一致时，按较高标准执行。

注：★为响应项

（1）超融合服务器硬件技术要求：

| 序列 | 指标 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★外观 | 标准2U机架式服务器，配置安装导轨 |
| 2 | ★专业性 | 要求国内一线品牌服务器（戴尔、惠普、浪潮、联想、华为等），以便于管理和维护，投标人需在投标文件中列明服务器品牌 |
| 3 | ★处理器（每节点） | 支持2颗Intel Gold 系列，CPU核数≥16核，CPU主频≥2.9GHz， CPU核数和主频可高于上述配置；投标人需在投标文件中列明cpu型号。 |
| 4 | ★内存（每节点） | ≥128GB DDR4 2933 MHz内存，支持内存镜像、内存冗余等技术。具有可扩展插槽。 |
| 5 | ★硬盘 | 每台服务器标配≥2*240GB SATA SSD 系统盘；≥2*480GB SSD 缓存盘（混合型）；≥4*4T SATA 机械硬盘；具有可扩展盘位空间，盘位数不少于12个。 |
| 6 | ★RAID | SAS控制器≥1G缓存，支持到RAID5、6、10、50、60等 |
| 7 | ★IO扩展 | 为保证扩展性，每节点≥2个PCI-E 4.0，其中≥1*PCI-E x16，可支持GPU。 |
| 8 | ★网卡控制器 | ≥4个千兆电口网卡，≥2个万兆光口网卡（独立网卡，含多模光模块）） |
| 9 | 光驱/软驱 | 内置DVD光驱 |
| 10 | ★电源 | 可支持≥2块冗余热拔插电源 |

- 超融合软件技术要求

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 服务器虚拟化软件 | ★配置与超融合服务器对应的服务器虚拟化软件授权。，服务器虚拟化软件应为投标产品最新版本的软件。 |
|  | ★虚拟化管理统一平台管理，无需在多个管理软件之间切换即可实现虚拟机及虚拟网络等功能管理。 |
|  | 支持超融合平台的全面监控能力，能够对服务器节点的 CPU温度、内存使用率、健康状态等进行监控，实时了解系统 IOPS、带宽、延时监控、平均块大小、资源利用情况等 |
|  | ★虚拟机可以实现物理机的全部功能，如具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的MAC地址等。 |
|  | 支持并配置动态资源扩展功能，系统将自动评估虚拟机的性能情况，当虚拟机性能不足时自动为虚拟机添加CPU和内存资源，确保业务持续高效运行 |
|  | ★组建的服务器集群可支撑不少于30个左右虚拟机。 |
|  | 虚拟化内核基于KVM底层开发，可维护性好，部署时无需绑定安装OpenStack相关组件 |
|  | ★支持配置内存回收机制，实现虚拟化平台内存资源的动态复用，保障虚拟机的性能。 |
|  | ★支持虚拟机的无代理备份，能提供至少50个虚拟机的高性能备份功能，支持至少8T的备份数据容量的许可，可将直接将虚拟机备份到磁盘，并支持生成全新虚拟机的方式进行恢复（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章 |
|  | ★支持虚拟机卡死及蓝屏的检测功能并实现自动重启，无需人工干预减少运维工作量（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章） |
|  | ★支持IO重试，当存储出现故障，导致虚拟机无法读取存储数据时，自动挂起虚拟机，避免业务故障。 |
|  | ★每个虚拟机都可以安装独立的操作系统，为获得良好的兼容性操作系统支持需要包括Windows、 Linux，并且支持国产操作系统包括：红旗linux、中标麒麟、中标普华，深度等（需提供包括以上操作系统列表的产品功能截图，并加盖厂商公章） |
|  | ★提供回收站功能，支持对虚拟机进行回收与还原，有效降低人为导致数据丢失的安全隐患（需提供产品功能截图证明并加盖厂商公章）。 |
|  | ★支持对虚拟磁盘进行集中管理，支持删除虚拟机后保留虚拟磁盘。 |
|  | ★支持超融合每节点按节点数横向扩展，支持以1节点为单位进行扩容，在不中断业务的情况下将新节点加入现有集群，实现集群计算和存储资源的无缝扩展（需提供证明材料并加盖厂商公章） |
|  | 支持通过专用的快虚/快速还原工具，实现快速将物理机转换为虚拟化平台，并且可实现虚拟化平台快速还原为物理机原有操作系统。 |
|  | 支持在线的带存储的虚拟机迁移功能，可以在不停机状态下和非共享存储的环境中，实现虚拟机在集群内的不同物理机和上迁移，保障业务连续性。 |
|  | 支持虚拟机跨集群的虚拟机迁移。 |
|  | 支持虚拟机的HA功能。当物理服务器发生故障时，该物理服务器上的所有虚拟机，可以在集群之内的其它物理服务器上重新启动，保障业务连续性。 |
|  | ★支持无代理跨物理主机的虚拟机USB映射，需要使用USB KEY时，无需再虚拟机上安装客户端插件，且虚拟机迁移到其它物理主机后，仍能正常使用迁移前所在物理主机上的USB资源，对于业务的自适应能力、使用便捷性更佳（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章，并且验收实施时要求现场演示） |
|  | ★采用分布式管理架构，去中心化，管理平台不依赖于某一个虚拟机或物理机部署，采用分布式架构保障平台更可靠（需提供厂商支持分布式管理平台的承诺函，加盖厂商公章） |
|  | ★支持镜像管理功能，应支持多种格式文件镜像，可对镜像文件进行上传、下载、修改、删除等操作，可通过镜像文件快速创建虚拟机。 |
|  | ★虚拟化管理平台具备监控功能，对资源池中CPU、网络、磁盘使用率等指标进行实时的数据统计。支持查看虚拟化资源池的使用情况和健康状态，包括集群资源情况，各主机资源使用情况，存储资源池的IO次数、IO速率、IO时延、存储命中率、主机命中率，以及集群故障与告警。（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章） |
|  | ★支持对平台虚拟机的精细化权限管理，可根据单个虚拟机开关机、打开控制台、删除等操作设定不同的权限，管理员也可以根据用户需求合理分配权限。（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章） |
|  | 支持并配置动态资源扩展功能，系统将自动评估虚拟机的性能，当虚拟机性能不足时自动为虚拟机添加CPU和内存资源，确保业务持续高效运行 |
|  | 支持虚拟机分组功能，可以按业务需求对虚拟机进行分组，方便虚拟化资源管理 |
|  | 支持基于角色的访问控制，除内置默认日常使用访问角色，支持对不同级别对象设置自定义访问权限，基于角色的访问权限设置和分配，可以对不同的用户权限根据需要进行编辑，动态地增加或者减少各种操作管理权 |
|  | 支持不同型号、不同厂商的服务器混用，保护客户投资。 |
|  | ★配置与超融合服务器对应的存储虚拟化软件授权。存储虚拟化软件应为投标产品最新版本的软件 |
| 存储虚拟化软件 | 采用分布式架构设计，由多台物理服务器组成分布式存储集群，通过新增物理服务器可以实现存储容量和性能的横向扩展（Scale-Out架构），扩容过程保证业务零中断。 |
|  | 支持磁盘坏道检测功能，虚拟存储集群可以对数据盘进行坏道检测，发现坏道后可自动从另外一个副本读取数据，并对坏道数据进行修复。 |
|  | 支持SSD硬盘寿命监测功能，通过百分比方式展示SSD硬盘当前寿命，避免硬盘寿命到期后导致的存储数据丢失和性能下降。 |
|  | ★虚拟存储集群支持iSCSI接口的访问，允许外部物理主机通过标准的iSCSI接口访问虚拟存储，实现Server SAN和IP SAN的融合，能够使存储资源的利用率发挥到最大价值（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章） |
|  | ★支持多副本冗余功能，支持2个或以上副本，副本互斥地保存在集群的不同节点，单个主机或者磁盘故障，确保数据依旧正常访问。 |
|  | ★支持数据安全恢复机制，当主机或者磁盘故障后，自动利用集群内空闲磁盘空间，将故障数据重新恢复，并保证副本数量，确保用户数据的可靠性和安全性。 |
|  | 支持数据写入优化机制，将高速SSD作为写缓存，数据先写到SSD，再回写到机械硬盘，提升写IO性能。 |
|  | 提供大屏展示功能，可直观看到当前整个数据中心业务状态（需提对应大屏展示功能截图，并加盖厂商公章） |
|  | 支持数据重建优先级调整，在故障数据重新恢复时，可由用户指定优先重建的虚拟机，保证重要的业务优先恢复数据的安全性（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章） |
|  | 支持对oracle、sqlserver、Weblogic数据库及中间件监控，实现对数据库的语句的故障定位排错，执行时延分析（需提供相应的产品功能截图，并加盖厂商公章） |
|  | 主动探测业务系统，实时监控业务可用性，当业务出现故障时，通过多种方式（短信、邮箱）告知管理员进行排障（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章） |
|  | 提供虚拟机报表功能，可以导出TOPN的虚拟机进行1年以内的性能分析与趋势分析报表（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章） |
|  | ★配置与超融合服务器对应的网络虚拟化软件授权。网络虚拟化软件应为投标产品最新版本的软件 |
| 网络虚拟化软件 | 支持部署虚拟分布式交换机、虚拟路由器、分布式防火墙 |
|  | 分布式防火墙能够基于虚拟机进行2-4层安全防护，以虚拟机为单位的安全策略部署，即使改变虚拟机的IP地址信息，安全策略依然生效。（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章） |
|  | ★通过License激活的方式，实现网络虚拟化功能（分布式虚拟交换机、虚拟路由器、虚拟应用防火墙、虚拟应用负载均衡），支持Vxlan网络和现有的Vlan网络对接，实现虚拟化平台与原有网络的兼容性。（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章） |
|  | 支持资源拓扑功能，通过拓扑图方式直观展示管理平台、集群、主机、虚拟机的对应关系。 |
|  | ★虚拟路由器支持HA功能，当虚拟路由器运行的主机出现故障时，可以实现故障自动恢复，保障业务的高可靠性（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章） |
|  | 可以支持手动指定路由器运行在固定的物理主机上，可以自动将路由器规划到高性能和高网络吞吐的物理主机上 |
|  | ★提供虚拟路由器、虚拟交换机等设备的连通性探测功能，方便在虚拟化环境中，进行相应的故障排除和恢复，能够定位到出现故障的虚拟网络设备，并且能够排查到acl策略配置错误等层面，方便快速排查问题保障业务的高连续性（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章） |
|  | ★提供虚拟路由器、虚拟交换机等设备的连通性探测功能，方便在虚拟化环境中，进行相应的故障排除和恢复，能够定位到出现故障的虚拟网络设备，并且能够排查到acl策略配置错误等层面，方便快速排查问题保障业务的高连续性（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章） |

（3）万兆交换机技术参数

| 序号 | 指标 | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高度 | 1U机架式 |
| 2 | ★交换容量 | ≥1.28Tbps/12.8Tbps |
| 3 | ★包转发率 | 包转发率≥360Mpps |
| 4 | ★固定端口 | ≥12个10/100/1000Base-T，≥12个万兆SFP+光口 |
| 5 | ★冗余性 | 支持双交流电源1+1冗余（热插拔）； |
| 6 | MAC特性 | 支持MAC地址自动学习和老化 支持静态、动态、黑洞MAC表项 支持源MAC地址过滤 |
| 7 | VLAN特性 | 支持4K个VLAN 支持Guest VLAN、Voice VLANs 支持GVRP协议 支持MUX VLAN功能 支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN 支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能 |
| 8 | IP路由 | 静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、ECMP、ISIS、ISISv6、BGP、BGP4+、VRRP、VRRP6 |
| 9 | M-LAG | 支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面； |
| 10 | 互通性 | VBST基于VLAN生成树协议（和PVST/PVST+/RPVST 互通） LNP 链路类型协商协议（和DTP相似功能） VCMP VLAN集中管理协议（和VTP相似功能） |
| 11 | ★保修 | 提供不少于1年免费的保修服务。 |

## 基本要求

| 序号 | 基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 提供的产品是全新、具有生产厂家质量合格证的产品 |  |
| 2 | 提供的产品必须符合本招标文件规定的技术参数要求 |  |
| 3 | 本次采购所涉及的设备均为生产厂家在中国销售的享受正规售后服务的合格产品，说明书（中文）、保修证和所附原厂配件俱全 |  |

## 维保服务要求

| 序号 | 维保服务要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务器软硬件质保不少于3年 |  |
| 2 | 交换机质保不少于1年 |  |

## 技术支持服务要求

| 序号 | 技术支持服务要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标方应提供7×24小时的技术支持服务，制定相对固定的技术负责人及联络电话、传真号码、e-mail地址等 |  |
| 2 | 自工程投运之日起1年，投标方应提供系统软件升级、培训、设计联络、技术服务，优惠提供有关扩建工程的软件扩容服务； |  |
| 3 | 在用户发现软件故障时，投标方必须在用户提出维护要求的4小时内作出响应，24小时内提交故障分析报告和解决方案，48小时内故障得以解决，未能在规定的时间内及时解决的问题应及时作出解释，并告知客户解决问题的确切时间。 |  |
| 4 | 对于用户提出的软件性能提高、功能增加等改进要求，如属“招标书”或“合同”的范畴，投标方应在2周内予以解决；如属“招标书”或“合同”以外的功能开发，也应提供优惠服务。 |  |
| 5 | 标方应在设备寿命周期内提供定期现场维护巡查服务，对重要设备（高、中端交换机）的完好性（如主处理引擎板卡、主接口板卡等）进行系统检查，要求至少每季度一次。 |  |
| 6 | 投标方应针对本工程规模，备有充足的备板备件，并有完善的用户档案，通过先进的计算机网络管理，随时查询用户及产品使用情况，能及时准确解决用户设备故障。 |  |
| 7 | 投标方所提供的设备在安装期、试运转期及最终验收后的保修期内，由于设备在系统设计、设备制造上等技术和质量问题而产生故障影响正常运转，以及招标方无法处理的主要问题，投标方均应免费提供维修服务，及时解决设备中存在的各种问题和设备的修理问题。 |  |
| 8 | 在设备保修期满内，投标方仍应按招标方的要求提供对任何再出现故障的设备进行修理，修理不好的应及时更换（在设备保修期满后，投标方可按招标文件对维保期满后的维保费用报价，并纳入投标价格计算中，供招标方参考）。 |  |
| 9 | 提供免费期后硬件维保和软件升级报价方案 |  |

第四部分：投标文件

4.1. 技术标目录

| 序号 | 资料名称 | 页码范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 企业法人营业执照、公司组织机构代码证、税务登记证（复印件加盖章） |  |
| 2 | 法人代表授权书（加盖章） |  |
| 3 | 按照招标人技术要求提供：项目设计方案、设备的详细配置清单，需求响应清单、项目验收标准、培训方案 |  |
| 4 | 投标人需要加以说明的其他内容或承诺（加盖章）； |  |
| 5 | 同类项目销售并成功实施案例 |  |

4.2  商务标要求

4.2.1. 付款条件：合同签订生效、招标方发出书面开工通知20天内，支付合同总价的45％为预付款；

所有工程交付及验收合格后，支付合同总价的50％为二期付款； 最后合同总价的5％作为项目维护保证金，在货物交付安装满一年后一次性支付。

4.2.2. 付款方式：银行承兑汇票或银行转账；

4.2.3. 项目价格构成（详见报价明细表）：

4.2.4. 工期：按招标方要求的时间开展工作，工期以合同约定为准；

4.2.5. 施工地点： [广州白云山明兴制药有限公司本部]在广州市工业大道北48号

4.2.6. 争议解决地：广州市

4.2.7. 商务标目录

| 序号 | 资料名称 | 页码范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件资料清单目录（加盖章）； |  |
| 2 | 承诺书（加盖章） |  |
| 3 | 投标函（加盖章）； |  |
| 4 | 投标项目报价清单（加盖章）； |  |
| 5 | 售后服务承诺书（加盖章）； |  |
| 6 | 投标人需要加以说明的其他内容（加盖章）； |  |
| 7 | 报价明细表（见附表） |  |

4.3. 其它要求：

项目工期：合同签订后，产品提供、部署、测试、提交使用应在20个工作日内完工。

4.4. 验收：

4.4.1. 投标人应给出项目详细的验收方案，包括验收项目、验收标准，验收实施办法等。

4.4.2. 国内生产的部件必须有国家有关部门的认证合格证。

4.4.3.验收由采购人、中标人及相关人员依产品标准、合同及有关附件要求进行。

4.4.4.验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

4.5. 付款方式：

4.5.1. 付款方式：合同签订生效、招标方发出书面开工通知20天内，支付合同总价的45％为预付款；所有工程交付及验收合格后，支付合同总价的50％为二期付款； 最后合同总价的5％作为项目运维保证金，在货物安装交付满一年后一次性支付。

4.7. 附件：无

4.8. 获取招标文件

自行从广州白云山明兴制药有限公司网站下载。

4.9. 投标文件的收取

4.9.1. 递交投标文件时间为2022年6月2 日下午17:00（（北京时间）前。

4.9.2. 投标截止时间为2022年6月2 日下午17:00（北京时间）。

4.9.3. 地      址：广州市工业大道北48号

4.9.4. 收  件  人：梁洁如　　020－84367864

4.10. 投标保证金：无

4.11. 开标时间和地点：

4.11.1. 开标时间：待定

4.11.2. 开标地点：广州市工业大道北48号广州白云山明兴制药有限公司

4.12. 招标人将不承担投标人准备投标文件和递交投标文件以及参加本次投标活动所发生的任何成本或费用。

4.13. 招标人：广州白云山明兴制药有限公司

地      址： 广州市工业大道北48号

电      话： 020- 84367864

传      真： 020- 84365899

联  系  人：梁洁如

日      期:2022年  月  日

投标文件资料清单目录格式

( 一) 投标函格式

致：广州白云山明兴制药有限公司：

根据贵方“超融合软硬件设备采购项目”的邀请，正式授权下述签字人             （姓名）代表投标人                   （投标单位的名称），提交投标文件正本一式 1 份，副本一式 2 份。

据此函，投标人宣布同意如下：

1、按招标文件规定提供交付的标的项目（包括安装调试、服务等工作）投标总价为           （大写）元人民币。

2、根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于招标方要求的日期内完成软件调试，并交付买方验收、使用。

3、已详细审核全部招标文件，知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

4、同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期之前均具有约束力。

5、同意向贵方提供可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料。

6. 我方理解贵方不一定接受最低标价的投标。

与本投标有关的通讯地址：

电话：           联系人：

投标方法定代表人签字（盖章）：

签发日期

- 承诺书格式

广州白云山明兴制药有限公司：

我公司承诺我公司所提供参加贵方“超融合软硬件设备采购项目”投标的资格标和投标文件中的证明文件具有真实性、有效性和合法性，否则，由此引起的任何责任都由我公司自行承担，招标人有追究我公司责任的权利。

与本投标有关的通讯地址：

电话：              联系人：

投标方法定代表人签字（盖章）：

签发日期：

- 法定代表人授权书格式

本授权书声明：本公司（工厂）的（法定代表人姓名）代表本公司（工厂）授权（被授权人的姓名、职务）为本公司（工厂）的合法代理人，就参加广州白云山明兴制药有限公司“超融合软硬件设备采购项目”项目的投标、签订经济合同，以及合同的执行等，以本公司名义处理一切与之有关的事务。特此声明。

法定代表人签字（盖章）：

职务：

公司名称：

公司地址：

代理人（被授权人）签字（盖章）：

( 四) 服务保证及服务承诺书

1. 数据完整性、真实性和售后服务保证承诺

2. 维保年限﹑范围﹑维保条件

3. 解决问题﹑排除故障的速度

4. 服务方面的其它承诺

5. 其它优惠条件

投标人名称(加盖章)_______________

签字代表_____________________

年月日

（若不够填写可另附页）

( 五) 报价表

投标报价表

投标人名称:

| 投标报价表（单位：人民币元） |
| --- |
| 项目内容 | 报价 | 备注 |
| 超融合软硬件设备采购项目（明细项目，可自行加行） |  |  |
| 投标价合计（大小写） |  |  |

注：本项目只接受整体投标，不允许只对部分标的报价。

投标方代表签字：                        日期：      年    月    日

（投标方公章）

授权代表移动电话：

附表1：投标单位资格审查表

| 投 标 单 位 资 格 审 查 表 |
| --- |
| 序号 | 要 求 | 投 标 单 位 |
| 1 | 投标文件密封良好，并在密封处加盖公章，否则审核结果不合格 |  |  |  |
| 2 | 营业执照复印件、税务登记证复印件齐全 |  |  |  |
|  | 审查结果（合格/不合格） |  |  |  |
| 评委签名： |
| 时间： 年 月 日 |

附表2：技术、商务评分表

| 技 术、商 务 评 分 表 |
| --- |
| 项目 | 分项内容 | 满分 | 评分说明 |
| 技 术 分 | 项目实施方案 | 5 | 有详细清晰的实施计划、各实施环节明确、重点突出、技术阐述详细，现场安装的合理性、科学性与可靠性等因素。横向对比，优：得分5；良：得分4；中：得分2-3；差：得分0-1。 |
|  | 用户需求响应情况 | 40 | 根据《超融合软硬件设备采购项目用户需求》响应情况评分： 1、无负偏离，优于用户需求，得31-40分； 2、 总的负偏离超过总数0-10%或业务需求负偏离超过0-5%为满足得21-30分； 3、 总的负偏离超过总数10-20%或业务需求负偏离超过5-10%为基本满足得11-20分； 4、 总的负偏离超过总数20%或业务需求负偏离超过10%为不完全满足得0-10分。（如没有提供相关的证明资料来证明能满足该项技术指标，视为不满足）。 |
|  | 售后服务 | 5 | 从服务内容，服务响应时间等方面衡量。横向对比，优：得分3；良：得分2；中：得分1；差：不得分。按要求维保服务得2分，否则不得分。 |
|  | 培训方案 | 1 | 培训设置是否合理，以使得用户可得到有足够的本次项目相关的专业知识。对投标人的培训方案作横向对比。横向对比，优良：得分1；差或无提供：不得分。 |
|  | 项目业绩 | 2 | 已完成过近三年同类型项目业绩，能提供广药集团属下企业项目得2分，其他得1分，无提供不得分。 注：广药集团属下企业的项目，以合同要点（包括签约时间、地点、项目名称、金额、双方盖章）或验收报告（包括项目名称、验收时间、验收结论和用户盖章）的复印件为准。 |
|  | 技术力量 | 2 | 1、投标人具有相关市场认可的机构颁发的企业信用证明资质证书得1分 2、具有投标产品工程师技术证书（盖章）得1分。 |
| 技术分合计 | 55 |  |
| 经 济 分 | 投标报价 | 45 | 价格评分：将评审小组修正后的所有有效投标人的报价的算术平均值为基准价，定其价格评分为40分。按每高于基准价1％，价格评分减1分，每低于基准价1％，价格评分加1分的方法，算出价格评分。加分后最高不超过45分，减分后总分不小于30分。 |
| 合计 | 100 |  |