附件4

| 企业事业环境信息公开目录明细 |
| --- |
| 一、基础信息 |
| 单位名称 | 佛山市金城速冻食品有限公司南海分公司 |
| 生产地址 | 佛山市南海区狮山镇罗村工业园6号 |
| 法定代表人 | 冼广燊 | 统一社会信用代码 | 914406057838757189 |
| 联系方式 | 区号 | 0757 |
|  | 电话号码 | 86418037 |
|  | 联系人 | 郑生 |
|  | 传真号码 | 86446616 |
|  | 邮政编码 | 528226 |
| 生产经营和管理服务的主要内容 （经营范围） | 蛋类冷藏、销售；冷冻水产品加工、销售；蔬菜冷藏；冷冻肉类及销售；生产：速冻食品【速冻其他食品（速冻肉制品、速冻果蔬制品、速冻其他类制品）、速冻面米制品（生制品、熟制品）】、糕点（烘烤类糕点、油炸类糕点、熟粉类糕点、月饼、馅料）、饼干、糖果制品（糖果）、调味料（液体）并销售自产产品【持有效的全国工业产品生产许可证经营】；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） |
| 主要产品 | 产品名称 | 计量单位 | 实际年产量 |
|  | 1、速冻点心 | 吨 | 8791.25 |
|  | 2、馅料 | 吨 | 851.85 |
|  | 3、月饼 | 吨 | 112.12 |
| 二、排污信息 |
| （一）废水污染物信息表 |
| 排污口信息 | 废水执行标准 | 地标《水污染物排放限值》第二时段二级标准 | 允许排放的废水总量（t/a) |  |
|  | 排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 |  |
|  | 1．WS-00744-1 |  | 化学需氧量，氨氮，悬浮物，五日生需氧量，动植物油，磷酸盐，PH值 |  |
| 污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准（mg/L） | 排放浓度（mg/L） |  |
|  | 1．化学需氧量 | 110 | 19 |  |
|  | 2．氨氮 | 15 | 1.497 |  |
|  | 3．悬浮物 | 100 | 9 |  |
|  | 4．五日生需氧量 | 30 | 5.6 |  |
|  | 5. 磷酸盐 | 1.0 | 0.38 |  |
|  | 6. PH值 | 6-9 | 7.87 |  |
|  | 7．动植物油 | 15 | 0.06 |  |
| 监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |
|  | 1. 2020.07.29 | TR2007201 | 无 |
| （二）废气污染物信息表 |
| 排污口信息 | 废气执行标准 | 地标《锅炉大气污染物排放标准》燃气锅炉A区标准 |
|  | 排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 |  |
|  | 1.FQ-00744-1 |  | 二氧化硫,氮氧化物,颗粒物 |  |
|  | 2.FQ-00744-2(备用) |  |  |  |
| 污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准（mg/m3） | 实测浓度（mg/m3） | 排放量（kg） |
|  | 1. 二氧化硫 | 50 | 3 |  |
|  | 2. 氮氧化物 | 150 | 47 |  |
|  | 3. 烟尘（颗粒物） | 20 | 5.6 |  |
| 监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |
|  | 1. 2020.07.29 | TR2007201 | 无 |
| （三）危险废物信息表 |
| 废物名称 | 产生量 | 贮存量 | 规范转移量 | 倾倒丢弃量 |
|  | 无 |  |  |  |
| （四）噪声污染物信息表 |
|  | 噪声执行标准 |
| 监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 监测结果Leq | 标准限值 | 超标情况 |
|  | 1. 2020.07.29 | TR2007201 | 昼间：58.2 | 65 | 无 |

三、防治污染设施的建设和运行情况

废水防治污染设施

| 序号 | 总投资额（万元） | 建设日期（年/月） | 投运日期（年/月） | 运营单位 | 处理工艺 | 设计处理能力（t/d) | 实际处理量（t/d) | 运行小时(h/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 2005．11 | 2006．07 | 佛山市益三环保工程公司 | 多级兼氧-好氧工艺 | 400 m3/d | 160 m3/d | 24 |
| 四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 |
| 序号 | 环保行政许可文件题名 | 批复单位 | 批复日期 | 批复编号 | 提供批复意见（扫描件） | 备注 |
| 1 | 建设项目环境影响评价申请表 | 南海区罗村街道环保办 | 2012-3-16 |  |  |  |
| 2 | 建设项目审批意见的函 | 南海区环境运输和城市管理局 | 2012-6-19 | 南环验函[2012]122号 |  |  |
| 3 | 建设项目竣工验收意见的函 | 南海区环境运输和城市管理局 | 2012-10-22 | 南环验函[2012]255号 |  |  |
| 4 | 建设项目环境影响评价报告表 | 南海区环境保护局 | 2016-1-30 |  |  |  |
| 5 | 建设项目审批意见的函 | 南海区环境保护局 | 2016-4-20 | 南环（狮）函（2016）044号 |  |  |
| 6 | 排污许可证 | 南海区环境保护局 | 2020-4-9 | 914406057838757189001Q |  |  |

| 五、突发环境事件应急预案情况 |
| --- |
| 环境事件应急预案编制情况 | 已编制（详见下文） |
| 环境事件应急预案 一、指导思想 全面贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全工作方针，保证企业员工安全，规范应急管理工作，做到发生事件后能及时、有效、有序、迅速应对处置，最大限度地减少事故造成的人员伤亡、财产损失等社会影响，特制定本应急预案。 二、领导小组 组 长：冼洁莹 副组长：郑浩彬，高烽，郑元锋，黄照东，郑鸿敏 成 员：梁少荣，刘青山，于金华，罗俊文，曾剑良，练伙洪，秦治磊,朱沛荣，林见雨，劳伟恒，吴伦章，冼琦钏，曾明英，刘梅，林泽彬, 方银丰，梁惠娟，杨超兰,李炽和 1、职责与分工： 组长： 1）确定可靠有效的抢险方案，发布抢险命令。 2）负责向上级领导有关部门、领导汇报。 3）指挥调动现场人员及相关设备，组织实施现场抢险。 4）成立若干临时工作组。 2、现场处置： 1）在统一指挥下，按事故处置程序正确进行现场事故处置，尽量减少损失。 2）切断危险源，判定危险区域，并安排人员值守。 3）在现场处置时确保人员安全，包括自身安全。 3、警戒疏散： 1）外围警戒：消除路障，劝导行人撤离现场。如因起火，要为消防人员及时到达现场创造有利条件。 2）消防人员到达现场后，应急指挥部立即向消防指挥部报告事故发生情况，并移交指挥权，听从公安消防人员的调遣。 3）保护事故现场，禁止无关人员进入，并积极协助消防公安等有关部门调查事故发生原因。 4、后勤保障： 1）负责应急状态下应急物资的供应保障。 2）负责交通车辆的保障。 5、医疗救护： 1）负责联系医疗机构。 2）组织救护车辆及医疗人员，器材进入指定地点。 3）实施现场抢救伤员。 6、报告程序 故事发生后操作人员或总务人员第一时间报告分管厂长和主要领导，接收指令做好现场工作。 三、应急措施 废水处理设施应急措施 1、认真保养好治理设施,定期清理污泥,对隔油池提升泵坚持班前班后清洁保养,保证提升泵正常运行,并增加一台备用泵确保正常运行,达标排放。 2、定期对水质进行检测，发现水质不正常时，及时加药以确保达标排放。 3、每班做好运行记录，发现问题及时处理，治理设施不能正常运行时必须停产维修，维修好方可生产。 四、附则 本预案由佛山市金城速冻食品有限公司南海分公司制订，负责解释与组织实施，可根据实际情况的变化，及时修订本预案。 本预案自发布之日起实施。 佛山市金城速冻食品有限公司南海分公司 2021年4月1日 |
| 六、环境自行监测方案情况 |
| 废气监测方案（天然气锅炉） |
| 设备 编号 | 排污口编号 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 | 主要仪器 |
| MF0094 | FQ-00774-1 | 烟尘（颗粒物） | 20 | 广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）燃气锅炉A区域 | 手动 | 每年一次 | 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》（HJ 836-2017） | TH-880F型微电脑烟尘平行采样仪 |
| MF0094 | FQ-00774-1 | 二氧化硫 | 50 | 广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）燃气锅炉A区域 | 手动 | 每年一次 | 《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》(HJ 57-2017) | TH-880F型微电脑烟尘平行采样仪 |
| MF0094 | FQ-00774-1 | 氮氧化物 | 150 | 广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）燃气锅炉A区域 | 手动 | 每月一次 | 《固定污染源废气氮氧化物的测定 定电位电解法》（HJ693-2014） | TH-880F型微电脑烟尘平行采样仪 |

废水监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 | 主要仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WS-00774-1 | 氨氮 | 15 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》DB44/ 26—2001第二时段二级标准 | 手动 | 每季一次 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》（HJ535-2009） | T6新世纪紫外可见分光光度计 |
| WS-00774-1 | 悬浮物 | 100 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》DB44/ 26—2001第二时段二级标准 | 手动 | 每季一次 | 《水质 悬浮物的测定 重量法》（GB/T11901-1989） | FA2004电子天平 |
| WS-00774-1 | 动植物油 | 15 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》DB44/ 26—2001第二时段二级标准 | 手动 | 每季一次 | 《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》（HJ637-2012） | MH-6红外测油仪 |
| WS-00774-1 | 化学需氧量 | 110 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》DB44/ 26—2001第二时段二级标准 | 手动 | 每季一次 | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》（HJ828-2017） | HCA-102标准COD消解器 |
| WS-00774-1 | 五日生化需氧量 | 30 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》DB44/ 26—2001第二时段二级标准 | 手动 | 每季一次 | 《水质 五日生化需氧量 （BOD5）的测定 稀释与接种法》（HJ505-2009） | SPX-80S-Ⅱ型生化培训箱 |
| WS-00774-1 | PH | 6-9 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》DB44/ 26—2001第二时段二级标准 | 手动 | 每季一次 | 《水质 PH值的测定 玻璃电极法》(GB/T 6920-1986) | PHS-3C精密酸度计 |

厂界噪声监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | 昼间，Leq值 | 65 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（DB 12348-2008）中的3类区标准 | 手动 | 每季一次 |  |