温湿度输出信号：MODBUS  RTU协议。

波特率：9600，数据位：8位，奇偶校验：无，停止位：1，485地址：1~255（出厂默认为1）。

1、设置温湿度变送器地址

发送

| 设置温湿度变送器地址 | 从机地址 （广播地址） | 功能码 | 寄存器起始地址高位 | 寄存器起始地址低位 | 寄存器数据高位 | 寄存器数据低位 | CRC校验低位 | CRC校验高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HEX | 00 | 06 | 00 | 00 | 00 | 设置地址值 |  |  |

响应

| 响应 | 从机地址 （广播地址） | 功能码 | 字节数 | 寄存器数据高位 | 寄存器数据低位 | CRC校验低位 | CRC校验高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HEX | 00 | 06 | 02 | 00 | 地址值 |  |  |

例：发送：00 06 00 00 00 01 49 DB

响应：00 06 02 00 01 44 88

设置温湿度地址为1

- 查询温湿度变送器地址

发送

| 查询温湿度变送器地址 | 从机地址 （广播地址） | 功能码 | 寄存器起始地址高位 | 寄存器起始地址低位 | 寄存器数据高位 | 寄存器数据低位 | CRC校验低位 | CRC校验高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HEX | 00 | 03 | 00 | 00 | 00 | 01 |  |  |

响应

| 响应 | 从机地址 （广播地址） | 功能码 | 字节数 | 寄存器数据高位 | 寄存器数据低位 | CRC校验低位 | CRC校验高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HEX | 00 | 03 | 02 | 00 | 地址值 |  |  |

例：发送：00 03 00 00 00 01 85 DB

响应：00 03 02 00 01 44 44

查询温湿度地址为1

- 查询温湿度数据

发送

| 查询温湿度数据 | 从机地址 | 功能码 | 寄存器起始地址高位 | 寄存器起始地址低位 | 寄存器数据高位 | 寄存器数据低位 | CRC校验低位 | CRC校验高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HEX | 地址值 | 03 | 00 | 02 | 00 | 02 |  |  |

响应

| 响应 | 从机地址 | 功能码 | 字节数 | 温度数据高位 | 温度数据低位 | 湿度数据高位 | 湿度数据低位 | CRC校验低位 | CRC校验高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HEX | 地址值 | 03 | 04 |  |  |  |  |  |  |

例：发送：01 03 00 02 00 02 65 CB

响应：01 03 04 01 06 02 1C 1B 67

地址为1的温度数据为0106，十六进制换算成十进制为262，即温度为26.2℃

地址为1的湿度数据为021C，十六进制换算成十进制为540，即湿度为54.0%RH